编号：

南京炼油厂有限责任公司

突发环境事件应急预案

版本号：B/02-2020

2020年9月20日颁布                     2020年9月20日实施

南京炼油厂有限责任公司

批  准  页

编制：

审核：

批准：

二O二0年九月二十日

南京炼油厂有限责任公司

突发环境污染事故应急预案

发 布 令

各部门、各单位及全体员工：

为认真贯彻执行国家环境保护法律法规，确保在重大事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效地组织抢险、救助、防止环境污染扩散，保障职工人身安全及公司财产安全。依据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32T3795-2020）及我公司实际情况，本着预防为主、综合治理的方针，对《南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案》进行了修订更新。现予以发布实施。

各部门应按照《南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案》内容与要求，对职工进行培训和演练。各部门应按照《预案》内容与要求，对职工进行培训和演练。以便在突发环境事件发生后，能及时按照预定方案进行应急处置，在短时间内使事件得到有效控制，减少或降低对生态环境的危害。

南京炼油厂有限责任公司

总经理：

年    月    日

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	4

1.4 应急预案体系	6

1.5 工作原则	7

2 基本情况	8

2.1 公司基本情况	8

2.2 环境风险源基本情况	9

2.3 公司周边情况	16

3 环境风险源与环境风险评价	20

3.1 环境风险源识别	20

3.2 环境风险评估	2

3.3 突发环境事件情景及防控措施	2

3.4 公司应急能力分析	4

4 组织机构及职责	5

4.1 组织体系	5

4.2 应急工作职责	7

5 预防与预警	12

5.1 环境风险源监控	12

5.2 预警行动	12

5.3 报警、通讯联络方式	14

6 信息报告与通报	14

6.1 内部报告	14

6.2 信息上报	15

6.3 信息通报	15

6.4 事故报告内容	16

6.5 通讯联络方式	16

7 应急响应与措施	16

7.1 应急响应	16

7.2 应急措施	21

7.3 应急监测	24

7.4 应急终止	24

7.5 应急终止后的行动	25

8 后期处理	25

8.1 善后处理	25

8.2 保险	26

9 应急培训和演练	26

9.1 培训	26

9.2 演练	27

10 奖惩	28

10.1 奖励	28

10.2 惩处	28

11 保障措施	29

11.1 经费保障	29

11.2 应急物资装备保障	29

11.3 应急队伍保障	29

11.4 技术保障	29

11.5 通信与信息保障	30

12 预案的评审、备案、发布和更新	30

12.1 内部评审	30

12.2 外部评审	30

12.3 备案时间及部门	30

12.4 预案文本的发放	30

12.5 预案文本的更改	30

13 预案的实施和生效时间	31

14 附件	32

附件1 大气污染事件专项应急预案	32

附件2 水污染事件专项应急预案	37

附件3 水上泄漏事件专项应急预案	40

附件4 危险废物专项应急预案	44

附件5 土壤污染事件专项应急预案	47

附件6 环境应急监测专项应急预案	49

附件7 各装置环保应急处置卡	54

附件8 公司环境应急物资一览表	77

附件9 公司内部应急联络通讯方式	82

附件10 外部应急联络通讯方式	84

附件11 危险废物处置协议	85

附件12 应急预案联动协议	90

附件13 应急演练总结及记录	92

附件14 地理位置图	98

附件15 10km范围环境受体目标图	99

附件16 5km范围环境受体目标图	100

附件17 500m范围环境受体目标图	101

附件18 生态红线保护区域规划图	102

附件19 炼油厂白油加氢装置卫生防护距离图	102

附件20 各装置清下水、污水排水系统图	104

附件21 金陵分公司事故排水系统封堵示意图	111

附件22 南京炼油厂平面布置图	112

## 1 总则

### 1.1 编制目的

南京炼油厂有限责任公司（以下简称：南京炼油厂）于2017年9月发布实施了突发环境事件应急预案，并经生态环境部门备案。根据相关法规要求，突发环境时间应急预案需每三年进行一次修订。为了有效预防、及时控制和消除事故处理过程中产生的伴生、次生污染，规范环境污染应急管理工作，明确在事件处置过程中公司各部门的职责和任务分工，提高环境污染事件的应急救援反应速度和协同作战能力，保障公司员工和公众的生命安全和健康，最大限度地减少环境风险，保护生态环境，促进公司可持续发展，结合公司近三年来生产经营实际情况和部分机构、人员变化情况，特对公司突发环境事件应急预案进行修订。

### 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规及规范性文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号，2014.4.24修订）；

(2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第五十七号，2016.11.7修订）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第七十号，2017.6.27修订）；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号，2018.10.26修订）；

(5)《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号，2007.11.1施行）；

(6)《中华人民共和国土壤污染防治法》（主席令第八号，2019.1.1施行）；

(7)《中华人民共和国消防法》（主席令第六号，2009.5.1施行）。

1.2.2规章办法

(1)《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

(2)《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

(3)《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1.8实施）；

(4)《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

(5)《危险化学品目录》（2015版）；

(6)《国家危险废物名录》（环保部、国家发改委2016年修订）；

(7)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令[2017]第44号，2017年6月29日修订）；

(8)《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

(9)《监控化学品管理条例》（国务院190号令）；

(10) 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

(11)《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

(12)《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）；

(13)  《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发〔2015〕4号。

1.2.3标准规范

(1)《地表水环境质量标准》（GB 3838-2012）；

(2)《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

(3)《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

(4)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；

(5)《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

(6) 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

(7)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

(8)《化学品安全技术说明书编写规范》（GB 16483-2000）；

(9)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

(10)《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）；

(11)《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

(12)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

(13)《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32T3795-2020）；

(14)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）。

1.2.4地方规章制度

(1)《省政府办公厅关于印发<江苏省突发环境事件应急预案>的通知》（苏政办发[2014]29号）；

(2)《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规[2014]2号）；

(3)《江苏省突发事件预警信息发布管理办法》（苏政办发[2013]141号）；

(4)《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏政办发[2012]153号）；

(5)《江苏省突发环境事件环境损害评估规程》（苏环办[2017]87号）；

(6)《南京市突发环境事件应急预案》。

1.2.5 相关文件与资料

（1）南京炼油厂有限责任公司建设项目环评报告；

（2）《南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案》2017版。

### 1.3 适用范围

1.3.1  适用范围

本预案适用于南京炼油厂有限责任公司的生产、储存、装卸区域、危废库、码头（包括输送易燃、易爆和有毒介质的压力管道）发生重大火灾、爆炸、泄漏或遭受重大自然灾害事故等而次生、伴生的突发环境事件的应急抢险。

南京炼油厂下属南京栖霞化工有限公司、南京红叶石化有限公司、南京三峰石化有限公司3家具备法人资格控股公司单独编制应急预案，不在本预案范围内。

1.3.2 突发环境事件类型

根据南京炼油厂有限责任公司可能发生的突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为四类：

(1)大气污染事件

(2)水污染事件

(3)危险废物污染事件

(4)土壤污染事件

1.3.3 突发环境事件分级

按照《国家突发环境事件应急预案》（附件1：突发环境事件分级标准）及《中国石化环境事件管理规定》（附件：突发环境事件分级），结合南京炼油厂环境风险、外部环境风险敏感目标，按照环境事件紧急性和危害程度，南京炼油厂突发环境事件分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件、一般环境事件、装置环境事件5级。

1）特别重大环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

发生在水体环境敏感区（长江）风险物质泄漏量10吨以上的。

2）重大环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员10000人以上50000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因风险物质泄漏造成镇江金西水厂集中式饮用水水源地取水中断的；

（5）因危险废弃物异地转移处置造成跨省级行政区域影响的突发环境事件；

（6）发生在水体环境敏感区（长江）油品泄漏量1吨以上、10吨以下的；

3）较大环境事件

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上10000人以下的；

（3） 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因风险物质泄漏造成龙潭集中式饮用水水源地取水中断的。

（5）因环境污染超出南京炼油厂应急处置能力，中国石化或省、市政府生态环境部门、或省、市海事部门预案启动，指挥协调外部力量参与环境应急救援的。

4）一般环境事件

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因危险废弃物异地转移处置造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）发生在水体环境敏感区（长江）风险物质泄漏量1吨以下的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

5）装置环境事件

本级事件确定是为加强内部环境事件管理责任追究。对界区外环境造成一定影响，尚未达到一般环境事件级别未被政府生态环境部门定级的，为装置环境事件。

### 1.4 应急预案体系

南京炼油厂应急预案体系根据有关法律、法规、规章、上级政府及其有关部门要求，针对公司的情况制定南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案，预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案（装置制定）。突发生产安全事故、自然灾害事件造成或可能造成水体环境污染或大气环境污染，本预案与公司《生产安全事故应急预案》等预案同步启动。

公司突发环境事件应急预案上接南京市突发环境事件应急预案和中国石油化工股份有限公司金陵分公司（以下简称金陵分公司）应急预案。

公司应急预案体系见图1-1。

图1-1  应急预案体系图

### 1.5 工作原则

（1）依法处置、结合实际。依据国家有关法律、法规和规章，结合本单位实际，加强应急管理，维护公众的合法权益，使应对突发环境事件工作规范化、制度化、持久化。

（2）救人第一、环境优先。建立环境事件风险防范和应急处置体系，提高环境事件防范和处理能力，应急处置工作做到以人为本，最大程度保障员工和群众人生安全，消除或减轻突发事件对环境的影响。

（3）先期处置、防止扩大。发生突发环境事件时第一时间开展先期处置，防止危害扩大，加强与政府预案的对接，适时移交指挥权，服从上级的统一应急指挥。

（4）快速响应、科学应对。发生突发环境事件时第一时间启动响应机制，加强与周边企业的协调联动，应对与处置工作做到果断有力。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、组织准备，加强培训演练，充分利用公司环境应急救援力量。科学应对各类突发环境事件，杜绝盲目应急造成事态扩大。

（5）一岗双责、现场处置。完善应急责任体系，做到应急工作职责与岗位职责相结合，充分利用本单位应急力量，强化岗位现场应急处置的重要性，加强岗位员工应急处置能力建设，将事件尽量控制较小范围内。

## 2 基本情况

### 2.1 公司基本情况

南京炼油厂有限责任公司（以下简称：南京炼油厂）成立于2008年1月1日，为国有改制企业，由原中石化股份有限公司金陵石化炼油厂的一部份改制而来。南京炼油厂还有下属南京栖霞化工有限公司、南京红叶石化有限公司、南京三峰石化有限公司3家控股公司，均为独立法人机构。

南京炼油厂下设一室六部：总经理办公室、生产技术部、安全环保部、人力资源部、财务资产部、采购部、审计部；有码头车间（含小7#码头）、特种油品装置、白油加氢装置、气体灌装装置、聚丙烯装置、沥青装置、液化气灌装装置、白油灌装装置及宁炼加油站。各生产装置分散布置于中石化股份公司金陵分公司（以下简称：金陵分公司）炼油区域内（平面布置图见附件18）。

主要生产、储存的产品有：聚丙烯、精制白油料系列、异丁烷、丙烷、丙烷丁烷混合物、碳氢制冷剂、溶剂油系列、C9芳烃、改性沥青等。

南京炼油厂的生产装置分布在金陵分公司炼油区域内，生产调度听从金陵分公司调度室统一指挥，公司定期与金陵分公司签订安全环保及职业病防治协议，相关环保设施、突发环境事件应急救援器材及设施、应急救援监测可依托金陵分公司，污水在生产装置初步处理后达到金陵分公司接管标准后排入其污水处理场处理。

公司基本情况见表2-1。

表2-1  企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 南京炼油厂有限责任公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷388号 | 所在区 | 栖霞区 |
| 企业性质 | 股份制 | 所在镇 | 栖霞 |
| 法人代表 | 危义忠 | 所在村 | 甘家巷 |
| 法人代码 | 91320113667386220A | 邮政编码 | 210033 |
| 联系电话 | 025-58981845 | 职工人数 | 571人 |
| 企业规模 | 中型 | 占地面积 | 166590m2 |
| 建厂时间 | 1958年 | 所属行业 | 化学原料制造 |
| 最新改扩时间 | 2014年 | 经度坐标 | 东经118°55＇14" |
| 联 系 人 | 马年宝 | 纬度坐标 | 北纬32°09＇08" |
| 联系电话 | 13815410328 | 历史事件 | 无 |

### 2.2 环境风险源基本情况

2.2.1  主要生产装置情况

南京炼油厂有限责任公司现有生产装置为：

(1)聚丙烯装置生产聚丙烯；

(2)特种油品装置生产C9芳烃、精制白油、异丁烷；

(3)白油加氢装置生产工业白油；

(4)沥青装置生产改性沥青；

(5)液化气灌装装置灌装液化石油气、丙烷、丁烷；

(6)气体灌装装置储存和灌装戊烷、异丁烷、丙烷和金陵分公司所生产的液氨；

(7)码头车间（含小7#码头）装卸汽油、柴油、煤油、沥青、混合芳烃（含粗三甲苯、工业用碳十粗芳烃）、工业白油和基础油等产品共有9条装卸船管线；

(8)宁炼加油站加注汽、柴油。

（9）白油灌装装置出厂工业白油。

2.2.2 主要产品及原辅材料情况

公司主要生产装置及产品、原料情况见表2.2-1。

表2.2-1主要生产装置及产品、原料情况一表

| 序号 | 危险化学品名称 | 年用量/产量（t） | 最大存在量（t） | 临界量 （t） | 风险物质 编号及分类 | 所在单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品及储存物料 |
| 1 | 聚丙烯 | 80000 | 100 | -- | -- | 聚丙烯装置 |
| 2 | 均三甲苯 | 8000 | 185.3 | 2500 | 392油类物质 | 特种油品装置 |
| 3 | 偏三甲苯 | 20000 | 186.4 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 4 | 连三甲苯 | 1000 | 255 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 5 | 精制白油 | 100000 | 74 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 6 | 异丁烷 | 5000 | 14.3 | 10 | 56易燃易爆气态物质 |  |
| 7 | 丙烷 | 5000 | 22.44 | 10 | 57易燃易爆气态物质 |  |
| 8 | 精制白油 | 142800 | 5 | 2500 | 392油类物质 | 白油加氢装置 |
| 9 | 石脑油 | 3700 | 10.8 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 10 | 异丁烷 | -- | 650.8 | 10 | 56易燃易爆气态物质 | 气体灌装装置 |
| 11 | 戊烷 | -- | 766.44 | 10 | 223易燃液态物质 |  |
| 12 | 丙烷 | -- | 85.5 | 10 | 53易燃易爆气态物质 |  |
| 13 | 丙烯 | -- | 42 | 10 | 63易燃易爆气态物质 |  |
| 14 | 丙丁烷 | -- | 51 | 10 | 56易燃易爆气态物质 |  |
| 15 | 正丁烷 | -- | 45 | 10 | 57易燃易爆气态物质 |  |
| 16 | 液氨 | -- | 159 | 5 | 28有毒气态物质 |  |
| 17 | 改性沥青 | 80000 | 630 | -- | -- | 沥青装置 |
| 18 | 汽油 | -- | 1307 | 2500 | 392油类物质 | 码头车间 |
| 19 | 柴油 | -- | 2812 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 20 | 煤油 | -- | 1450 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 21 | 液化石油气 | -- | 23.472 | 10 | 56易燃易爆气态物质 | 液化气灌装装置 |
| 22 | 丙烷 | -- | 0.5 | 10 | 53易燃易爆气态物质 |  |
| 23 | 丁烷 | -- | 1 | 5 | 57易燃易爆气态物质74 |  |
| 24 | 沥青 | -- | 8.5 | -- | -- | 小7#码头 |
| 25 | 柴油 | -- | 5.5 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 26 | 汽油 | -- | 4 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 27 | 煤油 | -- | 2.5 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 28 | 混合芳烃（含粗三甲苯、工业用碳十粗芳烃） | -- | 4.5 | 50 | 389毒性物质 |  |
| 29 | 工业白油 | -- | 6.5 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 30 | 基础油 | -- | 6.5 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 31 | 汽油 | 5000 | 0.5 | 2500 | 392油类物质 | 宁炼加油站 |
| 32 | 柴油 | 5000 | 0.5 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 33 | 工业白油 | -- | 9945 | 2500 | 392油类物质 | 油品灌装装置白油罐区 |
| 原 料 |
| 1 | 丙烯 | 100000 | 160.2 | 10 | 63易燃易爆气态物质 | 聚丙烯装置 |
| 2 | 三乙基铝 | 31 | 2.4 | -- | -- |  |
| 3 | 氢气 | 32000瓶 | 0.16 | -- | -- |  |
| 4 | 二苯基二甲氧基硅烷 | 5.3 | 0.5 | -- | -- |  |
| 5 | 催化剂 | 1.8 | 0.2 | -- | -- |  |
| 6 | 重芳烃 | 26000 | 229.747 | 50 | 389毒性物质 | 特种油品装置 |
| 7 | 3#白油原料 | 100000 | 27.56 | 2500 | 392油类物质 |  |
| 8 | 混合芳烃 | 4000 | 5.78 | 50 | 389毒性物质 |  |
| 9 | 氢气 | 3.2 | 0.715 | -- | -- |  |
| 10 | 液化石油气 | 10000 | 28.673 | 10 | 56易燃易爆气态物质 |  |
| 11 | 加氢裂化尾油 | 150000 | 17 | 2500 | 392油类物质 | 白油加氢装置 |
| 12 | 氢气 | 1100 | 1.014 | -- | -- |  |
| 13 | 沥青 | 80000 | 500 | -- | -- | 沥青装置 |
| 14 | 抽余油 | 600 | 51 | 2500 | 392油类物质 |  |

2.2.3“三废”治理及排放情况

（1）废水

- 公司排水采用清污分流制，各装置均设置了清下水管网和含油污水初期雨水等污水收集系统，各装置清下水、污水收集管网图见附件；

- 含油污水经隔油预处理后送入金陵分公司密闭系统，污水处理依托金陵分公司现有污水处理设施进行处理，达标后排入长江。

- 清下水经金陵分公司排洪沟进入，由金陵分公司统一进行处理，处理方法是经隔油池沉淀和气浮处理后入江边监护池，最终与污水处理场出水一起排入长江。

- 公司各装置、罐区等均设置了污水截流设施和雨污切换阀，初期雨水进行收集处理。

- 金陵分公司各污水总排口均设置了在线监测和监视设施。

- 金陵分公司对污水排口、清下水排口开展了日常水质监测，定期对南京炼油厂装置污水进行监测。

- 公司物料泄漏和事故水的应急处置依托金陵分公司现有设施，有效收集和及时转移泄漏物质与事故水；装置物料和事故废水一旦泄漏入厂区系统，即刻对系统进行事故闸启用，对事故水进行分流调水，将事故水收集到金陵分公司应急罐（金陵分公司事故水处置设有2座10000 m3事故罐及提升泵，排洪沟可利用容积：南区3000 m3、北区4000 m3。），再经污水处理场处理达标排放；码头事故污水经收集后进入金陵分公司码头事故应急池，再送入污水处理场处理。金陵分公司在码头外延建设防渗墙，防止码头前延物料泄露后直接进入长江，金陵分公司事故状态排水系统封堵示意图见附件。

小7#码头装卸管线在岸上设有紧急切断阀，发生突发事件紧急切断时间不超过3min。码头趸船设有围堰，配备接油盘，吸油毡等应急设施，码头水域设有围油栏。码头趸船还设有一个14.1m3应急污水舱，专门收集泄漏物料和污水。污水通过污水管网送往金陵分公司码头应急池暂存。

- 污水处理流程

南京炼油厂废水主要为含油废水，来源于油品和油气的冷凝分离水、机泵密封冷却水、油罐切水和设备冲洗等。根据金陵分公司要求，南京炼油厂含油污水统一收集，污油经回收后的污水输送至金陵分公司含油污水系统，依托金陵分公司现有废水治理设施处理达标后排入长江。

南京炼油厂在油品灌装装置设置一台卧罐（密闭污水处理罐设计处理能力为 60t/h，）作为含油污水收集罐，特种油品装置、白油加氢装置和油品灌装装置经隔油池初步隔油，含油污水都先输送到此卧罐，进行污油再回收，处理后污水输送到金陵分公司含油污水密闭系统。污水处理工艺见图2.2-1。

图2.2-1南京炼油厂污水处理工艺流程图

公司其他单元含油污水经各装置隔油池初步隔油后送入金陵分公司密闭生产污水系统。南京炼油厂各装置雨水、清下水及污水排水管网图见附件。

金陵分公司炼油污水处理场处理能力1000t/h，包括14000m3均质罐、16000 m3的氧化塘，有30000m3的过水能力。清下水排放前有16000 m3江边监护池，设计处理能力为3000t/h，江边监护池前有2台提升1000m3 /h泵

（2）废气

南京炼油厂现有项目主要产生的废气主要为工艺废气、燃烧废气及无组织排放废气，生产过程中产生的工艺气进入金陵分公司气柜回收系统。

有组织排放的废气包括燃料燃烧过程排出的燃烧废气和装置生产过程排放的工艺气，分别经过相应的净化和回收利用等处理后排放。工艺气主要来源于生产装置的反应尾气、再生排放气等；燃烧废气产生于加热炉排放的烟气，主要污染物有SO2、NOx 和烟尘等。

无组织排放的废气主要为生产装置泄漏，油品贮运、装车等，主要污染物为烃类。

南京炼油厂废气处理依托金陵分公司，金陵分公司废气治理分别采用火炬焚烧、轻烃回收、吸收和洗涤处理来达到国家排放标准或设计指标。

1）工艺系统有组织排放废气治理措施

热值较高的含烃废气，送入燃料气管网作辅助燃料；

2）加热炉烟气

加热炉燃烧排放的烟气由各自烟囱排入大气，特种油品装置现有一台加热炉，加热炉F401规模13.95MW；白油加氢装置现有一台反应炉，规模1.71MW,一台二合一的常减压炉，规模3.35MW；沥青装置现有加热炉一台,规模4.3MW。

3）火炬

南京炼油厂依托金陵分公司火炬焚烧系统，金陵分公司炼油部分火炬气回收设计处理量12000m3/h，火炬现已基本熄灭，只有在非正常工况下，如装置开停工或事故状态下，气柜来不及回收才进火炬燃烧。

（3）固废

公司危险废物产生量较小，有1个危险固废仓库，均设置明显标识。所有危险废物均按规范和要求委托具有资质的单位进行处置。危险废物处置协议见附件。

现有项目生产过程中产生的固体废物主要包括各类催化剂、脱硫剂和氧化铝瓷球等，以及员工产生的生活垃圾。固体废物按照分类收集、分别处置的原则，对具有资源利用价值的固废全部综合利用，不能利用的固废委托有资质的固废处置单位妥善处置。具体措施如下：

1）催化剂、脱硫剂和氧化铝瓷球：委托有资质单位负责回收处理；

2）生活垃圾由环卫部门清运。

经上述处理措施后，南京炼油厂固废处理/处置率达到100%，直接向环境排放的量为零。

### 2.3 公司周边情况

2.3.1 自然环境概况

（1）地理位置与周边环境

南京炼油厂位于南京市东北郊栖霞区甘家巷（东经118.34°、北纬32.9°），各生产装置分散布置于金陵分公司炼油部分厂区内。金陵分公司东起港池、滨江河一线，距栖霞镇约2.5km；西至吴边村，距南京经济技术开发区3.5km；北临长江栖霞江段；南起城北铁路环线，距南京市中心约20km。

(2)气象条件

南京属北亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨。全年无霜期222～224天，年日照时数1987-2170小时。该地区主要的气象气候特征见表2.3-1。

表2.3-1  项目所在地气象气候条件一览表

| 气温状况 |
| --- |
| 年平均气温 | 15.4℃ |
| 最热月平均气温 | 28.2℃ |
| 最热月最热小时平均温度 | 31.4℃ |
| 一年中连续三次的最热日昼夜平均温度 | 33.6℃ |
| 极端最高温度 | 43℃ |
| 最冷月平均温度 | 1.9℃ |
| 极端最低温度 | -14℃ |
| 采暖室外计算温度 | -3℃ |
| 冬季通风室外计算温度 | 2℃ |
| 夏季通风室外计算温度 | 32℃ |
| 空调设计夏季干球温度 | 35.2℃ |
| 空调设计夏季湿球温度 | 28.5℃ |
| 冬季空调室外计算温度 | -6℃ |
| 湿度状况 |
| 年平均相对湿度 | 77% |
| 年平均绝对湿度 | 1560Pa |
| 月平均最高相对湿度(7月) | 81% |
| 月平均最低相对湿度(1月) | 72% |
| 冬季空调设计相对湿度 | 71% |
| 气压状况 |
| 年平均大气压 | 101.55kPa |
| 最高绝对气压 | 104.21kPa |
| 最低绝对气压 | 99.12kPa |
| 降雨量状况 |
| 年平均降雨量 | 1094.98mm |
| 月平均最高降雨 | 181.7mm |
| 月平均最低降雨(12月份) | 30.2mm |
| 日最高降雨 | 226.3mm |
| 小时最大降雨量 | 75mm |
| 十分钟最大降雨量 | 30.40mm |
| 最大年降雨量 | 1621.30mm |
| 年平均降雨天数 | 31天 |
| 风况 |
| 全年平均风速 | 3.4m/s |
| 瞬时最大风速（地面以上10m 处） | 33.80m/s |
| 设计风压值（地面以上10m 处） | 0.4kN/m2 |
| 年主导风向 | 东南 |
| 春季主导风向 | 东南 |
| 夏季主导风向 | 东南 |
| 秋季主导风向 | 东北 |
| 冬季主导风向 | 北东 |
| 设计主导风向 | 东南 |
| 其他条件 |
| 最大冻土深度 | 90.00mm |
| 雷电日数（年平均） | 34.4天 |
| 地震基本烈度 | 7 度 |
| 基本雪压 | 0.65kN/m2 |
| 最大积雪深度 | 51cm |
| 场地土类别 | Ⅱ类，地面粗糙度B类 |
| 土壤电阻 | -0.8×104Ω·cm |
| 土壤热电阻 | 80℃cm/w |

风玫瑰图见下图：

（3）水文

长江是我国第一大河，其南京栖霞段位于燕子矶段下游，河道呈现南岸深北岸浅趋势，岸边流速较大，该江段水面宽约1.6km，平均水深20m左右，最深处达40m，年均流量3.86×104m3/s。长江南京段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921～1991），历年最高水位10.20米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江栖霞段是金陵分公司炼油生产区的取水水源及纳污江河，属长江下游感潮河段，每天有2次涨落潮，最大潮差1.5m，枯水期有往复流。最高水位10.20m，最低水位1.54m。金陵分公司炼油生产区东侧有滨江河汇入长江，该河流为尧化镇至分公司江段的农田排灌及排洪沟，全长约11km。

（4）地质地貌

炼油厂所处场地地形较为规整、平坦，属二次建设场地。地貌属于沿江Ⅱ级基座阶地，上部为粘土，粉质粘土，基座为浦口砂砾岩。场地属Ⅱ类建筑场地。区域内地层主要有上更新疏下蜀组亚粘土组成，地基土层压缩性较低，容许承载力一般在250KPa左右，坎沟中次生的下蜀组亚粘土，地基容许承载力一般在150KPa。区域内无地震构造与活动断裂等不良地质现象，工程地质条件较好。根据江苏省地震局（78）第087号文，南京地区地震基本烈度为Ⅶ度。

2.3.2 环境保护目标

根据环境现状调查，南京炼油厂主要环境敏感区包括：饮用水水源保护区、居住区、栖霞山风景名胜区等。

- 公司所在长江栖霞江段下游主要有龙潭饮用水水源保护区，龙潭饮用水水源保护区内有龙潭水厂取水口。上游有燕子矶水源保护区和八卦洲备用水源地，金陵分公司两个取水口也位于该江段。

- 周边居住区主要包括仙林街道（含仙林大学城）、栖霞街道、尧化街道、燕子矶街道、金陵分公司生活区等。

- 栖霞山位于南京城东北约20km处，面积约3.8km2，属国家级风景名胜保护区，距南京炼油厂约2km。

公司周边环境保护目标见表2.3-2。

表2.3-2   南京炼油厂环境敏感点保护目标表

环境保护敏感目标-大气

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 | 南炼生活区 | 462.96 | -551.03 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 500 |
|  | 栖化新村 | 1136.19 | -1303.11 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 800 |
|  | 五福家园 | 2045.97 | -405.47 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 880 |
|  | 红枫新村 | 2091.46 | -1935.35 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2050 |
|  | 九乡河小区 | 2060.97 | -2380.61 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2300 |

环境保护敏感目标-其他

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对本项目方位 | 距厂界最近距离（km） | 规模（人） | 环境质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 长江 | N | 炼油排口位于（紧邻）长江 | / | GB3838-2002 II类 |
| 声环境 | 厂界周围环境 | / | 0.2 | / | GB3096-2008 3类 |
|  | 南炼生活区 | E | 200m | 8000 | GB3096-2008 2类 |
| 生态 环境 | 栖霞山国家级森林公园 | E | 2.8 | 10.19平方公里 | 森林公园的生态保 育区和核心景观区 |
|  | 长江燕子矶饮用水水源保护区 | 上游 | 二级管控区下游边界距炼油排口约12km | 1.86平方公里 | 饮用水水源保护区 |
|  | 龙潭水源保护区 | 下游 | 二级管控区上游边界距炼油排口约6km | 2.77平方公里 | 饮用水水源保护区 |
| 地下水 | 区域内地下水潜水 | — | — | — | GB/T14848-2017 |

## 3 环境风险源与环境风险评价

### 3.1 环境风险源识别

根据公司的工艺过程、装置特点及其原辅材料产品的特性、配套工程组成情况，对项目生产工艺系统进行分解。依据《建设项目环境风险评价技术导则》规定，将项目按照产品、生产装置等分为不同的功能单元，各功能单元可以独立分割开，在发生事故时，可以由阀门切断单元，不影响其他单元。公司主要环境风险设施为生产装置、罐区、码头等。主要风险源及风险类型见表3.1-1。

表3.1-1  南京炼油厂环境风险源识别汇总表

| 序号 | 主要风险源 | 可能发生突发事件 | 可能造成环境危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯单装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 2 | 特种油品装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 3 | 码头车间（小7#码头） | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 4 | 白油加氢装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 5 | 气体灌装装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 6 | 沥青装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 7 | 液化气灌装装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 8 | 宁炼加油站 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |
| 9 | 白油灌装装置 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、水环境污染 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）规定，南京炼油厂主要环境风险物质危险特性见表3.1-2。

表3.1-2  南京炼油厂环境主要风险物质特性表

| 序号 | 物质名称 | 易燃、易爆性 | 毒性 | 涉及装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相态 | 比重 (水=1) | 闪点 （℃） | 沸点 （℃） | 爆炸极限%（Vol） | 危险特性 | 危险分类 | 急性LC50 | 慢性 | 毒物分级 |  |
| 1 | 丙烯 | 液化气体 | 0.58 | -104 | -42.1 | 2.1～9.5 | 易燃气体 | 甲A | 无资料 |  |  | 聚丙烯装置 |
| 2 | 液态烃 | 液化气体 | 0.55 | -74 | -42.5 | 5～33 | 易燃气体 | 甲A | 微毒类 |  |  | 特种油品装置、液化气灌装装置、气体灌装装置 |
| 3 | 煤油 （3#白油原料） | 液 | 0.76 | 43～72 | 175～325 |  | 易燃液体 | 乙A | LC50：300000mg/m3/5m（大鼠吸入） |  | 特种油品装置、 白油加氢装置、码头车间 |
| 4 | 均三甲苯 | 液 | 0.864 | 43 | 164.7℃ |  | 易燃 | 乙A | 微毒类 | 特种油品装置 |
| 5 | 偏三甲苯 | 液 | 0.876 | 48 | 168℃ |  | 易燃 | 乙B | 微毒类 | 特种油品装置 |
| 6 | 连三甲苯 | 液 | 0.89 | 48 | 176.1℃ |  | 易燃液体 | 乙B | 微毒类 | 特种油品装置 |
| 7 | 异丁烷 | 液化气体 | 0.56 | -159.6 | -11.8 | 1.8～8.5 | 易燃气体 | 甲A | 无资料 |  |  | 特种油品装置、气体灌装装置 |
| 8 | 丙烷 | 液化气体 | 0.58 | -104 | -42.1 | 2.1～9.5 | 易燃气体 | 甲A | 无资料 |  |  | 特种油品装置、气体灌装装置、液化气灌装装置 |
| 9 | 汽油 | 液 | 0.65 | -58～-10 | 50～150 | 1.4～7.6 | 高度易燃易爆 | 甲B | LD50：67000 |  | Ⅳ | 码头车间 |
| 10 | 柴油 | 液 | 0.82 | 60 | 无资料 |  | 可燃 | 丙A | 无资料 |  | Ⅳ | 码头车间 |
| 11 | 戊烷 | 液 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 1.7～9.8 | 易燃液体 | 甲A | LC50：>6100ppm（大鼠吸入） | 气体灌装装置 |
| 12 | 沥青 | 液 | 1.2 | 204.4 | ＜470 | 无 | 无 |  | 无资料 |  | 沥青装置 |
| 13 | 液氨 | 液化气体 | 0.82 | 无资料 | -33.5 | 15.7～27.4 | 有毒气体 |  | 低毒类 |  | 气体灌装装置 |

### 3.2 环境风险评估

南京炼油厂根据生态环境部门及中石化集团要求，按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》（环办【2014】34号）对公司整体突发环境事件进行风险评估,按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）确定突发环境事件风险等级。

经评估，南京炼油厂突发大气环境事件风险等级为：“重大-大气（Q3-M2-E1）”；突发水环境事件风险等级表示为“重大-水（Q3-M2-E1）”。企业突发环境事件风险等级为：

重大[重大-大气（Q3-M2-E1）+重大-水（Q3-M2-E1）]

具体评估过程见《南京炼油厂有限责任公司突发环境事件风险评估报告》。

### 3.3 突发环境事件情景及防控措施

南京炼油厂可能造成突发环境事件的情景及防控措施分析见表3.3-1。

表3.3-1 突发环境事件情景及防控措施一览表

| 引发原因 | 直接、次生、衍生事件 | 环境影响 | 污染途径 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 有毒有害物料泄漏 | 水体污染 | 火灾爆炸造成物料泄露，泄漏污染物通过雨排水系统进入外环境 | 雨水进入金陵分公司管网，金陵分公司雨排口设有切断阀，事故时可关闭总排阀门，将污水切换进入事故应急罐。 制定应急预案，必要时疏散人员 |
|  | 消防废水泄漏 | 水体污染 | 消防污水等通过雨排水系统进入外环境 |  |
|  | 有毒有害烟气扩散 | 大气污染 | 有毒有害烟气扩散 |  |
|  | 人员伤亡 |  |  |  |
| 有毒有害物质泄漏 | 人员中毒、灼伤 | 水体污染 | 泄漏物等通过雨排水系统进入外环境； 码头装卸过程泄漏，污染物直接进入长江 | 有截流和污水收集设施，紧急时将污染物送入事故池； 码头设有应急池、围油栏及收集污染物设施 |
|  | 人员中毒、灼伤 | 大气污染 | 有毒有害气体扩散至大气环境 | 氨储罐设有应急喷淋系统； 制定应急预案，紧急时开展应急监测，必要时疏散周边人员，实施交通管制 |
| 污水收集处理设施非正常运行 | 污水超标排放 | 不会对环境造成污染 | 公司污水收集后通过压力管道送往金陵分公司污水系统处理后排放 | 污水统一进入金陵分公司污水处理系统 |
|  | 收集系统故障 | 水体污染 | 污水进入雨水系统 | 雨水进入金陵分公司管网 |
| 废气处理设施非正常运行或失效 | 废气超标排放 | 造成大气污染 | 有害气体扩散 | 对设施进行定期检查维护，发生异常停止生产 |
| 违法排污 | 雨水、污水、废气污染物超标排放 | 造成水体、大气环境污染 | 废水进入外界水体，废气进入大气 | 定期检测，严格执行法律法规和公司环保管理制度 |
|  | 危险废物非法转移、处置 | 水体、土壤等环境污染 | 非法处置 |  |
| 雨水总排口阀门失灵 | 事故时污水泄漏 | 水体污染 | 污水、泄漏物料通过雨排进入外环境 | 设有雨水监控池，紧急时进行封堵 |
| 事故应急罐水位过高，输送泵或雨污水切换阀失灵、误操作 | 污水外泄 | 水体污染 | 事故时消防等废水无法进入事故应急罐，进入外环境 | 定期检查，保证事故池及相关设施正常运行； 金陵分公司、南京炼油厂均制定了应急管理制度 |
| 自然灾害 | 地震 | 水体污染、 大气污染 | 引发火灾、爆炸、物料泄漏 |  |
|  | 洪水 | 水体污染、 土壤污染 | 导致污水、有毒有害物料计入环境水体及土壤 |  |

### 3.4 公司应急能力分析

（1）公司生产装置设施、罐区等留有足够的消防通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。同时人流、物流不交叉，道路宽度符合规范要求。生产装置采用DCS自动控制，发生异常或紧急情况可及时报警，采取控制措施。

（2）生产、装卸、储存区装有可燃气体检测仪、有毒气体检测仪，发生易燃、有毒气体泄漏时可及时报警，另备有便携式可燃气体测爆仪，应急情况下可对泄漏气体进行监测。

（3）储罐区、装置区均设有围堤，一旦发生泄漏事故，能有效对泄漏物料和事故废水进行截流与收集。

（4）装置泄漏物料和事故废水一旦泄漏入厂区系统，即刻对系统进行事故闸启用，对事故水进行分流调水，将事故水收集到金陵分公司应急罐（金陵分公司事故水处置设有2座10000 m3事故罐及提升泵，排洪沟可利用容积：南区3000 m3、北区4000 m3。），再经污水处理场处理达标排放；码头事故污水经收集后进入金陵分公司码头事故应急池，再送入污水处理场处理。金陵分公司在码头外延建设防渗墙，防止码头前延物料泄露后直接进入长江，金陵分公司事故状态排水系统封堵示意图见附件。

（5）生产过程和场所可通过视频、连锁以及定时的巡回检查进行监控。

（6）厂区内雨水、废水总排口均利用金陵分公司总排口进行排放，金陵分公司总排口设有切断阀门和总监监控池，排口设置了监控设施和在线监控。

（7）公司主要废气排口均设有自动在线监控设施，实时对废气排放情况进行监控。

（8）公司配备了必要的应急物质装备，发生突发事件时可及时投入使用，公司与金陵分公司签订应急协议，紧急时可调用金陵分公司应急物资进行救援。事态扩大服从金陵分公司统一指挥调度，参与应急救援。

（9）公司应急监测能力有限，发生突发环境事件时可根据协议金陵分公司可提供支援，金陵分公司具有厂界监测预警系统，同时具备水、大气应急监测能力，配备了专业监测人员和应急监测器材装备。必要时请求南京市环境监测站求援

（10）公司组建“事故应急救援队伍”，在企业应急总指挥的统一领导下，开展应急救援工作。公司生产装置位于金陵分公司炼油区域内，公司与金陵分公司签订HSE协议和应急联动协议，紧急时金陵分公司应急力量和应急物质装备可提供有效支援。

## 4 组织机构及职责

### 4.1 组织体系

公司设立突发环境事件应急指挥部，由总经理担任总指挥，安全总监任副总指挥，总经理办公室（保卫部）、生产技术部、安全环保部等部门负责人及技术人员等组成指挥中心成员。

公司应急指挥部设立办公室，设在安全环保部，负责应急救援日常管理工作。指挥部下设突发环境事件现场应急指挥部，作为应急指挥中心的派出机构。现场总指挥由南京炼油厂突发环境事件应急指挥部指派，现场指挥部设指挥长1名，副指挥长若干名。在南京炼油厂指派的现场总指挥未就位之前，现场指挥由事件发生地所在单位最高负责人担任。当现场总指挥失去指挥职能时，南京炼油厂突发环境事件应急指挥中心应立即另外指派或由现场最高领导接替。指挥部下设办公室，负责应急救援日常管理工作，办公室设在安全环保部。

组建“事故应急救援队伍”，在企业应急总指挥的统一领导下，编为伤员救护组、灭火救援组、生产控制组、工程抢险组、警戒疏散组、环境保护组、后勤保障组、信息发布组、专家咨询组等9个专业组，详见组织机构如图3-1所示。其中工程抢险组可按生产岗位建立多个抢险抢修组，如储罐区抢险组、装置抢险组、公用工程抢险组等。应急组织体系见图4-1。

图 4-1 事故应急救援队伍

应急指挥信息流向图如下：

### 4.2 应急工作职责

4.2.1指挥机构职责

（1）应急救援指挥部职责

1）贯彻执行国家、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2）组织制定突发环境事件应急预案；

3）组建突发环境事件应急救援队伍；

4）负责应急防范设施的建设；以及应急救援物资的储备；

5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑冒滴漏；

6）负责组织预案的审批与更新；

7）负责组织外部评审；

8）批准本预案的启动与终止；

9）确定现场指挥人员；

10）协调事件现场有关工作；

11）负责应急队伍的调动和资源配置；

12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行报告、事件调查、经验教训总结；

15）负责保护事件现场及相关数据；

16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边公司、村落提供公司有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（2）总指挥职责

1）接受园区应急响应中心和上级主管部门的领导，请示并落实指令；

2）审定并签发公司的应急救援预案；

3）下达预警和预警解除指令；

4）下达预案启动和预案终止指令；

5）向上级主管部门汇报事件情况，事件发展的预测；

6）确定现场指挥部人员名单和聘请专家名单，并下达派出指令；

7）指派专人负责接待上级主管部门领导和新闻媒体;

8）统一和协调公司内部的应急资源；

9）联系求助、协调社会救援力量；

10）审核向地方政府及其行业有关部门的报告；

11）审查应急工作的考核结果和审批应急救援费用。

（3）现场总指挥职责

1）按照南京炼油厂突发环境事件应急指挥中心指令和现场实际情况，负责现场应急指挥工作；

2）收集现场信息，核实现场情况，进行突发环境事件现场动态风险评估，针对事态发展和专家组的意见制定或调整现场应急处置方案；

3）向公司突发环境事件应急指挥中心请求调配应急资源和应急力量；

4）向应急指挥中心汇报应急处置情况；

5）收集、整理应急处置过程中的有关资料；

6）核实应急终止条件并向公司突发环境事件应急指挥中心请示应急终止；

7）负责现场应急工作总结；

8）负责南京炼油厂突发环境事件应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.2 应急指挥部办公室（安全环保部）应急职责

a）参与编制突发环境事件总体应急预案、火灾、爆炸、危险化学品应急预案等预案；

b）接受应急事件报告，负责南京炼油厂突发环境事件应急指挥部的应急值班，接到应急报告后及时通知应急指挥部办公室负责人，并向公司分管领导报告；按照南京炼油厂突发环境事件应急指挥部总指挥或副总指挥指令，及时通知公司机关职能部门；

c）跟踪并详细了解南京炼油厂火灾、爆炸、危险化学品、环境污染事件、放射性事件、破坏性地震、洪汛灾害、气象灾害事件等突发事件及处置情况，及时向南京炼油厂突发环境事件应急指挥中心汇报、请示并落实指令；

d）派出现场指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

e）会同生产技术部负责组织制定停水、电、气、风事件应急处置指导方案，负责制订突发环境事件发生时其它有关生产装置的处置指导方案，在应急处置过程中指导实施；

f）负责应急值班记录、录音及其相关资料的整理、归档工作；

g）负责南京炼油厂突发环境事件应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.3  各专业组职责

（1）生产控制组

组长：郭建光

职责：负责突发环境事件状态下的现场工艺处理，尽可能的切断泄漏源，对事件装置和相关联的装置进行停车处理，维持公用工程系统的稳定运行。

（2）灭火救援组

组长：马年宝

职责：负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事件后对被污染区域的洗消工作。

（3）工程抢险组

组长：韦英源

职责：负责工程抢险组织与协调，组织对受损设备、设施的抢修、堵漏、系统隔离、恢复等。

（4）警戒疏散组

组长：常毅

职责：负责组织现场安全警戒，车辆疏通，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。

（5）环境保护组

组长：杨德俊

职责：负责对事件产生污水的收集，防止进入外环境，及时与金陵分公司联系转输事故废水；负责对大气、水体等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事件造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

（6）伤员救护组

组长：尹玉萍

职责：负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送受伤人员至医院进一步治疗。医疗机构应根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。

（7）后勤保障组

组长：丁海越

职责：负责通讯与信息渠道畅通；负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送抢险物资；为受灾人员提供救灾必需品。

（8）信息发布组

组长：赵俊岭

职责：负责信息发布和上报材料的起草工作，经公司突发环境事件应急指挥部总指挥同意后对外发布事件信息；合理协调媒介关系，指导并协助事件单位做好思想稳定、政策解释、法律法规宣传工作，保持员工和周围涉及居民情绪稳定。

（9）专家咨询组

组长：丁正兴

专家组在南京炼油厂突发环境事件应急指挥部的领导下开展应急工作，职责如下：

a）为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术支持；

b）参与制定应急救援方案；

c）负责南京炼油厂突发环境事件应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.4  应急值班人员守则

在南京炼油厂突发环境事件应急指挥部办公室领导下，应急值班人员应做到：

a）实行24h应急值班；

b）负责接受应急报告并立即向突发环境事件应急指挥中心办公室领导报告；

c）接到本单位和上级应急信息后，立即向突发环境事件应急指挥中心办公室领导报告；

d）跟踪并详细了解突发环境事件的发展和处置情况，随时向应急指挥中心办公室领导报告；

e）负责领导指令的下达，通知应急指挥中心成员做好应急准备或赶赴现场应急处置；

f）做好应急过程记录和交接班记录；

g）严格岗位责任制，遵守环境保密制度；

h）完成突发环境事件应急中心办公室交办的其它工作。

## 5 预防与预警

### 5.1 环境风险源监控

对易燃、易爆场所配备可燃、有毒气体监测报警仪，生产过程和场所通过视频、联锁以及定时的巡回检查进行监控。

公司生产装置采用DCS自动控制系统，部分装置还配备独立的SIS系统，可实时对风险源现场情况进行监控、报警及应急处置。

安全人员与现场负责人对生产装置、储存区进行不定时巡查，发现突发事件及时作出处置。

### 5.2 预警行动

相关部门或人员收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照预案进入预警状态。

预警条件

（1）发生生产安全事故时；

（2）可燃气体监测报警仪发生故障，不能正常使用；

（3）废水切断、切换阀故障或损坏，储罐阀门或管线故障导致储罐发生泄漏；

（4）用于污染物监控的监控设备如在线监测仪发生故障；

（5）废气、废水处理设施故障或损坏；

（6）气象部门发布橙、红色暴雨、雷电、台风、冰雪等极端气象天气预警；

（7）金陵分公司发布的突发事件预警；

（8）政府部门发布的预警。

预警行动

（1）发生生产安全事故，在启动生产安全事故应急预案时发出预警，视情况启动本预案；

（2）可燃气体监测报警仪、有毒气体监测报警仪发生故障时，生产技术部要立即组织维修人员进行抢修；

（3）废水切断、切换阀故障或损坏，储罐阀门或管线故障导致储罐发生泄漏时，应立即停产，组织维修人员对故障的阀门或管线进行抢修，并组织人员对泄漏的物料实施收集或冲洗等处置措施。

（4）监控设备发生故障时，及时组织厂内维修人员进行维修，或联系设备厂家委派专业技术人员到厂维修。

（5）废气、废水处理设施非正常运行时，立即组织停止相关装置生产，对处理设施进行抢修；

（6）气象部门发布橙、红色极端气象天气预警，应组织对相关设施及应急物资进行检查，采取相应防范措施。必要时安排专人值守，通知应急人员做好应急准备工作。

（7）对污染危害不大、影响范围较小，尚达不到启动应急预案的环境事件，由各部门按照相关应急处置方案自行处置，并按时上报指挥部。当事态扩大可能造成突发环境事件时应立即启动本预案。

### 5.3 报警、通讯联络方式

当公司内发生污染环境或破坏（影响）生态的突发事故时，无论事发原因如何、事故影响程度大小，也无须等待事故等级认定结果，都要及时进行汇报。

事故发生后，事故当事人或发现人应立即向现场负责人报告，由现场负责人向主管部门经理报告，再由主管部门经理向公司管理层报告。公司管理层接到上报事故汇报后，应及时向南京市生态环境局和金陵分公司应急中心汇报；如果是人身死亡事故立即向南京市安全生产监督局、南京市公安局等部门报告；如果是火灾事故应立即报告金陵分公司消防队，如发生急性中毒事故应立即拨打120求救，同时，现场人员应及时采取抢救措施。

报警的内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等情况。

公司总调度室设置24小时值守电话 58986615、58989377。公司内部应急通讯联系方式见附件7。

## 6 信息报告与通报

### 6.1 内部报告

当事故等级难以确定，污染物有可能排入环境中时，应立即用电话等快捷通讯方式向公司领导报告；报告后在事件应急处置的多个时段，用电话等快捷通讯方式向公司领导续报，至应急终止；应急终止后，以书面形式向公司领导报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响初评估。

正常报告程序：操作人员巡检发现物料泄漏，要及时报告当班班长。当班班长立即向装置负责人及公司调度报告，简要说明事故时间、地点、泄漏物料名称及泄漏情况，装置负责人及公司调度根据事故的影响程度初步判定事故级别，并启动相应的应急程序。当发生较大泄漏时，应立即向公司应急指挥中心汇报，不得超过5分钟。接到污染事件信息后，根据污染物泄漏量及事态发展情况，重新判定事故级别，并立即启动相应级别应急预案。

### 6.2 信息上报

当事件已经或可能对外环境造成影响时，须立即向南京市生态环境局、栖霞生态环境局报告，同时报告金陵分公司应急中心。报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起及时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：事故的类型、发生时间、发生地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题等详细情况。

### 6.3 信息通报

指挥部须将污染监测数据和现场调查情况上报市生态环境局，由市生态环境局根据实际情况，按有关规定，决定是否向可能受影响的区域通报事件信息，其他相关部门及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

信息发布组秉着实事求是的原则向政府相关部门报告事件的伤亡情况、救援处置情况、事故调查结果、事故处理追究情况，环境污染和处置情况。

### 6.4 事故报告内容

事故信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

### 6.5 通讯联络方式

相关部门及单位、人员联系方式见附件8。

## 7 应急响应与措施

### 7.1 应急响应

7.1.1分级响应

按照突发环境事故的可控性、严重程度和影响范围，以及公司环境事故分级情况，公司突发环境事故的应急响应分为三级：Ⅰ级响应（金陵分公司级）、一般Ⅱ级响应（公司级）、Ⅲ级响应（装置级）。超出本应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援组织机构启动上一级应急预案。

当生产装置发生突发事故时，该装置区域最高领导者有权利决定是否启动装置急应急预案。当装置区域内部不能控制事故情况时，应立即上报公司应急指挥部，由公司应急指挥部根据事故具体情况决定是否启动公司级突发环境事件应急预案。

若突发环境事故已超出公司的应急能力范围，公司领导必须上报市生态环境局，同时报告金陵分公司应急中心，由金陵分公司根据事故情况决定启动相关应急预案。突发环境事故一旦超出公司范围，公司不再具备自行处置的能力时，应服从金陵分公司的统一指挥、领导。

预案分级响应程序如下：

(1)Ⅰ级（金陵分公司级）响应

突发环境事件超出公司处置能力、处置范围，请求金陵分公司援助，在金陵分公司统一指挥下接受指令、配合、完成交办任务。

(2) Ⅱ级（公司级）响应

发生或可能发生装置级环境事件，本预案进入应急准备，并根据事态进展或上级要求、装置请求，适时局部或全面启动。

公司所属设施或所属区域发生或可能发生特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件、一般环境事件，启动本预案。应急指挥部办公室、现场应急指挥部指挥、副指挥、成员单位主要领导、专家组成员立即前往现场应急指挥部报到、指挥、组织、实施应急处置。事态扩大请求金陵分公司支援。

（3）Ⅲ级（装置级）响应

装置所属设施或所属区域发生或可能发生突发环境事件，启动装置级突发环境事件应急预案，装置负责人、相关科室、岗位应急人员立即前往现场组织、实施应急处置。

7.1.2 启动条件

7.1.2.1 启动装置级预案

符合下列条件之一，启动装置级突发环境事件应急预案，组织现场环境应急处置。

（1）所属设施或所属区域发生装置级突发环境事件。

（2）应急指挥部办公室要求。

7.1.2.2 启动公司级预案

符合下列条件之一，启动本预案，组织现场环境应急处置。

（1）公司所属设施或所属区域发生或可能发生特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件、一般环境事件。

（2）影响范围、污染程度，超出装置环境应急处置能力。

（3）金陵分公司或上级部门要求。

7.1.3 应急启动

7.1.3.1成立现场应急指挥部

公司应急指挥中心下达启动本预案的指令。派出现场应急指挥部指挥、副指挥，成立现场应急指挥部。

应急指挥中心办公室立即通知应急指挥部成员和专业救援队伍、专家组有关成员迅速赶往现场应急指挥部报到，按本预案中所设应急组织机构和职责制定并组织协调实施具体应急行动。

应急响应图见图7-1。

图7-1  应急响应程序图

7.1.3应急响应内容

根据突发环境事件类型，确定相应的预案级别，按分级响应程序进行应急响应。

- Ⅲ级（装置级）应急响应内容

1）装置接到事件报警后，立即组织本装置应急应急人员到达现场进行应急处置，同时向公司应急指挥中心报告。对事态发展进行评估，事件影响扩大，立即请求启动公司级响应

（2）Ⅱ级（公司级）应急响应内容

1）指挥部接到事件报警后，立即通知各小组立即到达各自岗位，完成人员、职责及装备调度；同时，判断达到或可能对外环境造成影响时，应向市生态环境局、市应急中心报告。

2）各应急小组到达现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作。

3）在污染事故现场处置妥当后，经总指挥研究确定后，向市应急中心及市生态环境局报告处理结果。现场应急工作结束。

（3）Ⅰ级（金陵分公司级）应急响应程序

1）指挥部接到事故报警后，立即通知各应急小组到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应立即向市生态环境局、金陵分公司应急指挥中心报告。

2）各应急小组在到达事故现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

3）由应急总指挥根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向金陵分公司请求支援；由应急副指挥进行现场应急指挥，各小组按职责紧急行动，迅速调集救援力量，开展应急救援。

4）区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急指挥部，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。

5）当污染事故有进一步扩大，事件影响超出公司范围，指挥部请求市启动上一级预案，在上级指挥通知领导下，做好企业内部应急处置工作，同时，按上级预案指令，做好相关应急工作。

### 7.2 应急措施

7.2.1突发环境事件现场应急措施

（1）在贮罐区和装置区发生少量液体物料泄漏时，迅速查清泄漏情况，封堵泄漏部位，减少泄漏量。对污染物可用吸油毡、沙子等吸附材料吸收。

（2）贮罐发生大量物料泄漏时，应立即对清污分流切换阀门进行检查，确认去清净下水阀门处于关闭状态。迅速查清泄漏情况，在工艺条件和现场情况允许的情况下迅速封堵泄漏部位，以减少泄漏量，并及时尽量回收泄漏物料。通知下游污水处理装置做好应急准备。严防泄漏物质流入清净下水系统。

（3）装置区域发生大量液体物料泄漏时，事故所在单位应立即切断物料来源，以减少泄漏量，并及时尽量回收泄漏物料。通知下游污水处理装置做好应急准备。严防泄漏物质流入雨水系统。

（4）发生火灾、爆炸事故导致大量液体物料泄漏时，紧急停车，切断相应进出装置的原料和成品管线。启动《南京炼油厂有限责任公司生产安全应急预案》。除了消防、冷却用水外，关闭装置区一切非生产用水。所有污染物收集进入事故应急池，并通知下游污水处理装置做好应急准备。严防泄漏物质流入雨水系统。

（5）严防泄漏物质流入清净下水系统：当泄漏点距离装置围堰较近或者喷射能量过大时，应运用砂袋构筑临时围堰，并将雨水地漏用砂袋封堵严实，防止泄漏物料流入雨水系统。

（6）封堵雨水井：当各装置发生污染事件，首先启动装置级环境污染应急处置程序。当污染物流入雨水系统时，对事故所在装置区域雨水排口进行封堵，防止污染物进金陵分公司清下水系统总管网。

（7）当进入金陵分公司清下水系统总管网时，根据环境污染发生的装置和污染物的流向，及时联系金陵分公司密切关注事故废水情况，严防污染物流入长江，必要时请求金陵分公司启动预案，关闭总排口阀门。

（8）加强公司废水总排放口的监测，监控数据及时上报应急指挥部。严密监控污染事态的发展、变化。

（9）发生大气污染事件时，生产技术部立即安排切断污染物料泄漏点，事件单位及时通知下风生产装置采取有效措施，防止事故进一步恶化，通知下风人员，按污染扩散情况及时疏散人员出危险区，防止人身伤害事故发生。如大气污染扩散至公司界区外，应立即报告金陵分公司，请求启动金陵分公司级预案。

（10）发生水体、大气环境污染事故时，组织专业人员及时开展环境应急监测工作。

7.2.2大气污染事件应急措施

见附件1：大气污染事件专项应急预案。

7.2.3水污染事件应急措施

见附件2：水污染事件专项应急预案。

7.2.4水上泄漏事件应急措施

见附件3：水上泄漏事件专项应急预案。

7.2.5危险废物事件应急措施

见附件4：危险废物专项应急预案。

7.2.5土壤污染事件应急措施

见附件5：土壤污染专项应急预案。

7.2.6 突发事件产生废物的处置措施

厂区发生火灾、爆炸、泄露事故时，在对设备进行灭火及稀释物料等应急救援过程中会产生大量的含物料废水，含物料废水进入厂区事故水收集系统。发生大量物料泄露时，应覆盖泄露源附近雨水井，必要时关闭厂区污水总阀门及雨水总阀门，将厂区与外环境相连接的沟、管、口进行封堵，防止物料及含物料废水进入厂区外的排水明沟。

事故结束后，部分设备、场地在事故过程中沾染了泄露物料，需用大量水进行冲洗，在洗消处置时应覆盖洗消场所附近雨水井，若洗消水量过大，必要时应关闭厂区污水总阀门及雨水总阀门，将厂区与外环境相连接的沟、管、口进行封堵，防止含物料废水进入外界水体。含有物料的冲洗水经厂区内管网收集排入事故收集池（或用泵送至事故收集池），请有资质单位进行回收处理。

事故处理过程中产生的废弃救援物资及其他受污染的废弃物，如废弃防护手套、不可再利用的简化防护服、防毒面具、受污染土壤、废弃灭火器等，可暂存于危废暂存场所，在事故结束后委托有资质单位处理。

7.2.7 受伤人员现场救护、救治与医院救治

伤者应迅速脱离现场，转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，要注意冷静，注意安全。现场急救注意事项:选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止继发性损害；至少2－3人为一组集体行动；所用救援器材具备防爆功能。

尽快联系附近医院，到医院就诊后，由医师根据病情进行受伤程度分级。

### 7.3 应急监测

公司环境应急监测能力有限，发生突发环境事件时保护组负责联系金陵分公司应急监测力量开展应急监测。事态扩大监测能力不足，公司负责人应第一时间报告金陵分公司应急中心和市生态环境局，请求提供应急监测支援。

环境应急监测职责、程序、方案及要求详见附件6：《环境应急监测专项应急预案》。

### 7.4 应急终止

（1）应急终止的条件

符合下列条件，即满足应急终止条件：

1)事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

3)事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

（2） 应急终止的程序

1)应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

2)现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

3)应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

（3）应急状态终止后，企业应继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案。

### 7.5 应急终止后的行动

(1)通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

(2)对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

(3)应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

(4)编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

(5)根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

(6)参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(7)进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

(8)对于由于我公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

(9)根据事故调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

(10)做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

## 8 后期处理

### 8.1 善后处理

对事件应急过程产生的危险废物采用合适的方式进行收集，统一暂存在公司危险废物仓库，作为危险废物委托有资质单位进行转移处置。

对受灾人员进行安置及损失赔偿。

组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

### 8.2 保险

在前期现场调查取证的基础上事故调查组要进一步核实事故中人员受伤害或生态、财产受破坏的具体情况，同当事人或相关方进行协商经济补偿或灾后重建的具体工作。具体原则如下：

① 对于事故中人员受伤害的人员补偿要依据医院证明或相关资料，由工作组指定有关部门，根据国家相关条例进行补偿申报,并与当事人进行协商补偿费用；

② 对于事故中受破坏的生态环境，诸如污染面积、农作物受害、土壤污染、地下水污染等要依据有资质部门出具的证明或资料双方协商补偿费用；

③ 索赔中涉及建筑物、设施等损坏的由工作组通过生产技术部派出专业人员进行核实损坏程度和修复的单价组织赔偿。

④ 经过现场取证、测量事故波及范围，双方进行协商，最后由工作组向分管经理进行汇报，并确定赔偿金额，由财务部办理支付手续。

按照保险理赔机构的要求，现场应急指挥部和相关单位应如实提供相关材料。

## 应急培训和演练

### 9.1 培训

(1)应急管理办公室组织指挥部各专业组应急管理人员应急管理职责培训每年一次 ；

(2)应急管理办公室组织各相关单位及应急队伍主要负责人应急行动内容培训每年一次 ；

### 9.2 演练

9.2.1 演练准备

（1）成立应急演练领导小组，并编制演练方案。

（2）明确参加演练的人员和评审观摩人员。

（3）准备必要的演练物资。

9.2.2 演练范围和频次

公司应急指挥小组每年组织一次重特大事件专项预案的应急演练，装置现场处置方案的演练周期为每半年一次。

9.2.3 演练要求

演练分为桌面演练和实战演练：

桌面演练：公司应急指挥部组织，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员，检验指挥员和各专业组应急管理人员应急管理职责是否明确，是否熟悉本部门以及管理业务，检验指挥部应变、协调、处置能力，预案的可行性，同时检验培训效果；

实战演练：由应急指挥部策划组织实战演练，参加人员为指挥组长、副指挥组长、其他各应急小组主要管理人员、各相关单位及应急队伍，检验预案的可实施性，检验指挥员和各专业组应急管理人员贯彻执行预案的哪里，检验各种施救手段、措施、设施是否有效完好，能否满足实战需要，同时检验培训效果。

9.2.3 演练效果评价

（1）记录参加培训人员名单、培训考核成绩，建立培训档案；

（2）记录演练过程中各环节、各部位应急指挥、应急行动的指挥执行情况，分析预案中存在的缺陷和预案执行中存在的问题；

（3）完成演练评估报告，作为下一轮培训、演练、改进和预案修订的依据。

## 10 奖惩

### 10.1 奖励

突发环境事件的考核纳入公司的经济责任制考核。在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予额外的奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（3）有其他特殊贡献的。

### 10.2 惩处

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定给与处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。主要包括：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的

## 11 保障措施

### 11.1 经费保障

公司应急管理办公室对应急工作的日常费用做出预算，财务部审核，经公司领导审定后，列入年度预算；重特大事件应急处置结束后，财务部计划等部门对应急处置费用进行如实核销。

### 11.2 应急物资装备保障

公司各相关专业部门及单位充分发挥职能作用，根据工作需要和职责要求，增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控的能力，保证在发生突发环境事件时应急行动所需。

（1）应急物资装备

- 公司配备了突发环境事件应急处置所必须的应急物资装备,（见附件6）；突发事件时公司还可依托金陵分公司提供应急物质装备支援；

- 突发环境事件的现场监测依托金陵分公司监测力量。

- 应急物资装备的检查、维护

公司安环部负责定期对应急物资装备进行检查和维护并形成记录，保证应急物资装备数量充足、状态良好；建立金陵分公司物资装备调用机制。

### 11.3 应急队伍保障

公司组建和完善应急救援专业队伍，安环部负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况。应急状态还可依托金陵分公司应急力量开展救援行动。

### 11.4 技术保障

公司建立专家库，组织有关专家针对不同类型的环境事件开展预测、预防、预警和应急处置方法的研究。确保在启动预警直至事件处置完毕的全过程中，相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

### 11.5 通信与信息保障

公司建立完备了通信与信息系统。所有参加救援的部门、单位要保持与应急救援指挥中心的电话联系，及时报告现场情况；各种联络方式建立备用方案，建立应急救援机构和人员通信录，公司应急通讯方式见附件7。外部通讯联络方式见附件8。

## 12 预案的评审、备案、发布和更新

### 12.1 内部评审

本预案由公司负责人组织相关部门和人员进行内部评审，并按照评审要求修改完善本预案。

### 12.2 外部评审

本预案经内部评审后，应按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）要求，组织外部专家等对预案进行评审。

### 12.3 备案时间及部门

本预案于发布后20个工作日内向南京市生态环境局进行备案。

### 12.4 预案文本的发放

本预案以书面文本形式发放，发放时由环境保护部门加盖“受控文件”专用章，进行编号、登记进行发布。发放对象：

①公司领导、各部门及负责人；

②应急救援分队人员；

③有法律要求的上级生态环境部门；

④金陵分公司及其他有需要的单位。

### 12.5 预案文本的更改

①预案文本需更改时，应由相关部门填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。

②预案文本的更改应由总指挥（总经理）批准后实施。

③当更改内容较多时，应实施换版，具体发行版本及更新内容以《文件更改通知单》（附更改号）下发相关部门及人员，并在本预案《预案修改、更新表》中进行记录。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

## 13 预案的实施和生效时间

本预案经评审通过后由总经理签发后实施并生效。

## 14 附件

### 附件1 大气污染事件专项应急预案

1、事故类型及危害程度分析

大气污染事故主要是由于停水、停电、火灾、爆炸、泄漏物质以及生产工艺条件异常等环境性事件造成的工业气体异常排放情况。

南京炼油厂可能发生的大气污染事故主要是生产储存的有毒有害物质（如混合芳烃、汽油、白油等）泄漏后有害蒸气的扩散；废气处理设施事故或故障造成的大气污染事故；火灾、爆炸事故造成的有毒有害烟气扩散。

2、组织机构及职责

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第4章。

3、信息和报告

公司发生事故并导致大气污染事故时，应及时反应至应急指挥指挥中心，发生较大突发环境事件，应立即报告市生态环境局和金陵分公司。

发生人身伤亡事故及火灾、爆炸事故应立即报告市安监局，如发生急性中毒事故应立即拨打120急救，同时，现场人员应及时采取抢救措施。

事件造成大气污染可能对周边居民区、单位造成影响时，及时向周边街道、社区、单位进行通报。

4、应急措施

发生大气污染事故后，人员的安全撤离及安全区的隔离相当重要，只有在监测报告显示空气质量正常后方可撤销隔离带。

发生突发环境事故时，应急指挥部根据事故现场实际情况划分危险核心区与危害边缘区。

事故危险、危害核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险、危害核心区和危险、危害边缘区。

4.1现场控制措施

控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途经进入环境，重点危险源废气系统设置收集装置并与火炬相接，事故时收集事故废气并转入火炬系统焚烧；事故时设置消防喷淋和水幕，并针对毒物加入消除和解毒剂，减少对环境造成危害。

对于火灾、爆炸过程中产生部分未反应的物料也会通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。

当发生物料泄漏时，会形成有毒蒸汽。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

发生事故后，如果污染物一旦进入环境，立即采取消除措施，消除措施主要包括：对气态物高污染区喷洒解毒剂，针对不同的毒物采用不同的消除剂。遇苯类物质、液态烃、汽油泄漏时，用雾状水隔离和洗消，防止有毒有害气体扩散；遇液氨泄漏时，用稀盐酸雾状喷洒洗消，防止有毒有害气体扩散。事故状态下的喷淋水就地收集进入污水系统处理。

4.2撤离和隔离

对装置级危险、危害核心区的隔离、警戒由应急救援小组组织实施。对公司级以上危险、危害核心区按划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。

一旦发生公司级以上事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

a人员紧急疏散、撤离

1)疏散、撤离组织负责人：事故发生后，现场当班负责人或到达现场的指挥人员作为疏散、撤离组织负责人，若指挥不在现场，安全管理人员作为疏散、撤离组织负责人。

2)撤离方式：疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。事故现场人员向上风或侧向风方向转移，指定专门人员引导和护送疏散人员到安全区，并逐一清点人数，及时向指挥组报告。在疏散和撤离的路线上设立哨位，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区。如有没有及时撤离人员，应指派配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，要及时向当地政府部门或上级应急机构求援，由公安、民政部门、街道组织抽调力量负责组织实施。

3)撤离路线描述：依据可能发生事故的场所，设施及周围情况、化学事故的性质和危害程度，当时的风向等气象情况确定撤离路线。

4)非事故原发点现场人员的紧急疏散

现场指挥人员，根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能涉及的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。

5)周边区域的单位、社区人员的疏散

根据危险化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由总指挥小组决定是否需要向周边地区发布信息，并与政府有关部门联系，如给政府部门决定对周边区域的单位，社区人员进行疏散时，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，使周边区域的人员安全疏散。

6)人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥组命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥组报告。

b危险区的隔离

1)危险区设定依据、初始危险区域设定的一般原则：根据事故原发点泄漏危险化学品（易燃或可燃物质及有毒物质）的危害特性，危及或影响的半径进行确定，一般以地面建筑物或道路作为间隔参照物。

2)事故现场隔离方法：在事故发生后，在确定的隔离范围内拉红色警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

3)隔离措施：现场在主要进出点需要有人把守，禁止与事故处理无关人员进入现场，进入现场的有关人员，禁止携带手机和火种，禁止穿易产生静电的衣物进入现场。

4)事故现场周边区域的交通

为了避免事故影响的扩大，有利于事故的应急救援，应设立警戒区域，实行交通保障和管制。

根据事故发生情况、检测结果情况设置警戒区域。警戒区域划分为重度危险区、轻度危险区、安全区。分别在划分的区域设立标志，或由保安人员设岗负责警戒，在安全区域外视情况设立隔离带（由地方公安部门及保安共同负责）。严格控制危险区域的进出人员与车辆，并进行登记。

处理事故时，公司周边的道路由公安局交通管理部门负责，公司内部区域控制由保卫部保安负责管理控制，生产技术部和安全环保部指挥负责确定警戒区域。公司内部交通车辆及其它运输工具由应急救援指挥部统一调度。

4.3应急监测

对于大气污染事故，应急监测显得尤为重要，因此，发生突发环境事件时，公司现场负责人应第一时间启动应急监测专项预案，组织开展应急监测。根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

公司应急指挥部应根据监测结果组织公司内可能受影响的装置员工进行疏散，如有毒有害气体扩散至厂外，应立即报告市生态环境局和上级政府，组织社会人员及时疏散。

5、应急终止

确认现场气体污染物排放已达到标准范围，周围有害物质的浓度已达到允许范围，当事故得以控制，消除环境污染和危害后，并已经进行取证工作后，由总指挥下达解除应急救援的命令，由通讯联络员通知事故装置解除警报，由通讯联络员通知警戒人员撤离，在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或者社区负责人解除警报。

### 附件2 水污染事件专项应急预案

1、事故类型及危害程度分析

水体污染事故主要由于停水、停电、火灾、爆炸、泄漏等环境性事件造成的异常排放情况，主要包括风险物质的泄漏，含有污染物的消防废水，泄漏的去向主要有废水、清下水收集管网。不适用码头等水上泄漏污染事件。

- 组织机构及职责

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第4章。

3、信息和报告

公司发生较大突发环境事件，应立即报告市生态环境局和金陵分公司。发生人身伤亡事故及火灾、爆炸事故应立即报告安监局，如发生急性中毒事故应立即拨打120急救，同时，现场人员应及时采取抢救措施。公司检验人员负责公司日常的污水水质监测，应急情况下请求金陵分公司进行应急监测援助。

- 应急措施

4.1应急处置原则

（1）通过生产工艺调整，切断事件受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关设施内的物料安全转移。

（2）根据事件发生具体位置，采取相应的污水引流措施，将污水尽可能引入生产废水系统或事故废水收集系统。

（3）对流入道路排水沟，可能随金陵分公司清下水系统进入长江的事件废水进行隔断、封堵、分流、回收、贮存和处理，合理调度污水流向，使其受控转入金陵分公司应急罐或江边监控池，杜绝污水流入长江。

（4）对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事件后期无污染的水流，尽量减少事件污水量。

（5）当大量风险物质泄漏到水体时，要及时通知政府部门，加强对水体进行监测，严控污水污染范围扩大。

4.2重点区域水体防控应急措施

4.3.1聚丙烯装置发生事件

当装置出现突发性火灾时，救火的消防泡沫水就近引入含油污水系统之中在火灾现场周围立即用沙包围成堤坝，打开最近的含油污水井井盖，把消防泡沫水应就近引入含油污水系统之中。

明火消灭后，用新鲜水冲洗堤坝内的地面，冲洗水仍进含油污水系统之中。冲洗干净后，关闭含油污水井井盖。含油污水去净水车间进行综合处理。

4.3.2特种油品、白油加氢装置发生事件

（1）污水收集

当火灾事故发生后，首先确认对应装置排洪阀为关闭状态，保证物料和污水不外泄。火灾扑灭后，观察围堰内的污水是否带油，若污水带油，则打开清污分流阀，将污水排放至清污分流池（或污水池），由清污分流泵送至装置污油池，再由含油污水泵送至油品灌装装置污水罐集中后送至金陵分公司污水处理系统。

（2）消防水污水处理流程：

1）若污水带油：含油污水      清污分流池      特油污油池  油品灌装装置污水罐      金陵分公司污水处理系统。

2）若污水不带油：不含油污水     明沟      金陵分公司污水监护系统。

4.3.3沥青装置发生事件

当装置发生事故时，装置雨水阀处于关闭状态，污水阀处于开启状态。用于扑救用的消防水经污水阀流入污水池，然后经泵送往金陵公司污水处理系统。

4.3.4气体灌装装置发生事件

当储罐发生事故后，用于扑救用的消防水流入罐区围堰内明沟，此时罐区明沟雨水排洪阀为关闭状态，污水阀处于开启状态。消防污水经排污阀流入污水池。然后由自吸污水泵把污水输送到硫磺车间污水大罐。

4.3.5液化气灌装装置发生事件

当灌装槽车发生事故后，进行消防扑救，用于扑救用的消防水流入灌装区内明沟，此时灌装区明沟雨水排洪阀为关闭状态，污水阀处于开启状态。消防污水经排污阀流入污水池。然后经泵送往金陵公司污水处理系统。

4.3.6白油灌装装置发生事件

当储罐发生事故后，用于扑救用的消防水流入罐区围堰内明沟，此时罐区明沟雨水排洪阀为关闭状态，污水阀处于开启状态。消防污水经排污阀流入污水池。然后由自吸污水泵把污水输送至金陵公司污水处理系统。

### 附件3 水上泄漏事件专项应急预案

1、事故类型及危害程度分析

南京炼油厂小7#码头装卸汽油、柴油、混合芳烃等危险化学品，在装卸过程中如管道及相关设施发生泄漏或船舶搁浅、碰撞导致船舱破裂，污染物可能直接进入长江，对长江水体造成严重污染，甚至影响下游龙潭和镇江饮用水源地取水口。

2、事件分级

水上泄漏环境事件分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件、一般环境事件4级。

2.1特别重大环境事件：

- 发生在水体环境敏感区（长江）的风险物质泄漏量10吨以上的。

2.2重大环境事件

（1）造成镇江金西水厂集中式饮用水水源地取水中断的；

（2）发生在水体环境敏感区（长江）的风险物质泄漏量1吨以上、10吨以下的。

2.3较大环境事件

造成龙潭集中式饮用水水源地取水中断的。

2.4一般环境事件

发生在水体环境敏感区（长江）的风险物质泄漏量1吨以下的。

- 组织机构及职责

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第4章。

4、信息和报告

码头车间（岗位、班组）第一时间通过现场报警装置、对讲机，中控室（操作室）电话等现场一切可能使用的安全、快捷方式迅速向公司总调度室报告。

公司发生码头水上泄漏突发事件，应立即报告市生态环境局、南京海事局和金陵分公司。

5、处置措施

5.1防火、防爆、防落水、防止次生灾害发生，优先保障人员生命安全

（1）码头车间组织人员佩戴空气呼吸器、气体报警仪在消防支队及气防站保护、掩护下从上风向进入搜救、转移受伤中毒人员。

（2）灭火救援组做好搜救、转移受伤中毒人员，保护、掩护搜救、转移受伤中毒人员。

（3）环境保护组负责开展应急监测。

（4）现场应急指挥部根据现场情况及应急监测数据必要时划定危险区域、设定或调整现场指挥部位置、制定并落实应急避险措施。

（5）做好与海事部门联络，协调必要时组织船舶撤离、水面安全警戒。

（6）警戒疏散组做好现场警戒、交通管制、人员疏散。

（7）临水、水上救援人员穿戴救生背心。

5.2快速切断泄漏源

（1）码头车间优先启动远程切断阀、远程控制系统，在相关措施保护、掩护下关闭或通知作业流程相关单位、岗位关闭受损石油设施溢油源上下游阀门，停止相关泵运行、管输作业、装卸作业。

（2）生产技术部及时调整生产应急方案、管输作业方案、码头装卸作业方案。

（3）工程抢险组做好堵漏工作。

5.3 快速切断泄漏物落水途径

（1）码头车间确认已关闭溢油相关罐区围堰排水阀、码头趸船围堰排水孔阀门、陆地溢油流向的雨排水系统断面、排江口截流阀。

（2）码头车间启动现场应急设施（导流阀、事故池（罐）、溢油回收泵、污水转输泵）回收泄漏物料。

（3）跟踪检查溢油罐区围堰排水阀或码头趸船围堰排水孔阀门，及陆地溢油流向的雨排水系统断面、排江口截流阀截流效果及泄漏物料流向。

（4）组织救援队伍筑坝筑堰切断泄漏物落水途径、架设临时泵将泄漏物控制在围堰、陆地范围，及时导入回收处理系统。

5.4水面围油栏布控

发生水上汽油、柴油、混合芳烃等不溶于水的物料泄漏事件，及时对泄漏排水口、码头水域江面、河面上下游布设围油栏防止扩散，及时调整码头水面固定布设的围油栏，并紧急调运本储存备置的围油栏、围油吸、油绳增加对溢油水面多重、数道布控，防止溢油漂移扩散。

5.5污染物回收、油污清除

（1）联系金陵分公司采取污油泵污油车抽吸、小船打捞、人工撇捞、吸油毡吸收、消油剂喷洒、装桶、装车、泵转输等现场可能采取的安全有效方法进行近岸水面溢油回收。

（2）按照现场指挥部指令联系、协调南京海事局出动溢油回收船、撇油器、拖油网援助对溢油水面及部分漂移扩散的水上溢油进行回收。

（3）组织救援队伍对近岸水面、岸线污染油污铲刮刷洗环境修复。

（4）跟踪污染物回收、油污清除，指导环境修复。

5.6 请求援助

照现场指挥部指令联系、协调溢油发生水域所属海事处或南京海事局派出巡逻艇，跟踪监控水上泄漏量、污染水域面积、污染物漂移扩散流向、位置，必要时对泄漏水域下游龙潭集中式水源取水口附近水面巡逻检查。

发生较大水上泄漏事件，公司指挥部应请求政府部门启动上级政府部门应预案。

6、应急终止

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足，向应急指挥中心办公室报告，应急指挥中心下达应急终止指令

（1）政府主管部门处置已经终止。

（2）泄漏及污染物得到有效控制，清污工作基本完成。

（3）社会影响减到可接受范围。

### 附件4 危险废物专项应急预案

1、编制目的

为了最大限度降低因危险废物火灾、泄漏造成大气、土壤或水体中生态环境影响及对人体健康危害，制定本专项预案。

2、适用范围

本预案为南京炼油厂有限责任公司在生产过程中发生的危险废物泄漏、火灾、爆炸、中毒、污染、大面积感染等意外突发事故时，所采取的应急处理预案。

3、危险废物基本情况及周围环境综述

（1）单位基本情况见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第2.1节；

（2）危险废物产生及处置基本情况南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第2.2节；

（3）周边环境状况见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第2.3节。

4、突发事件信息报告与通报

因发生事故或其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境，必须并向南京市生态环境局、金陵分公司应急中心报告。应当在事件发生后立即以电话或其他形式报告，在发生事故后5～15日以书面方式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。

初报的内容应当包括：单位法定代表人的名称、地址、联系方式；设施名称、地址和联系地址；事故发生的日期和时间，事故类型；所涉及材料的名称和数量；对人体健康和环境的潜在名实际危害的评估；事故产生的污染的处理情况，如被污染土壤的修复，所产生废水和废物或被污染物质处理或准备处理情况。

书面报告视事件进展情况可一次或多次报告。报告内容除初报的内容外，还应当包括事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果、处理结果等。

事件通报见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案总案6。

5、应急组织机构及职责

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第4章。

- 突发事件应急响应程序

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第7.1节。

7、启动应急预案的条件

火灾：

①火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；

②火灾蔓延至厂区外；

③使用水或化学灭火剂可能产生被污染的水流。

泄漏：

①物料泄漏，可能导致其他生产储存区域受到污染或泄漏物料流入排水管网；

②泄漏物料流到厂区外。

8、应急措施

危险废物因储存不当等遇火源发生火灾，应急指挥部根据泄漏物料的性质组织应急人员采用适当工具、方法进行灭火，火势较大时应联系扬子消防队或园区消防队，请求支援，并向市区应急响应中心报告。

物料发生小量泄漏，用吸油毡等惰性材料进行吸附，也可用水稀释，冲洗水排入事故池；物料发生大量泄漏，用沙袋筑堤围堵，封堵事故现场附近的雨排口与污排口，避免物料进入排水管网，收容泄漏物料，交资质单位处理；用水冲洗被污染区域，冲洗废水排入事故池。

- 突发事件后期处置

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第8章。

10、人员安全救护

发生物料泄漏、火灾时可引起人员中毒、化学性灼伤、烧伤和其它意外伤害。当现场有人受到伤害时，应首先组织力量将患者转移离事故现场到空气新鲜的地方（上风向），按正确的现场急救方法进行抢救。

发生严重泄漏时，现场人员应分头采取以下措施，按报送程序向有关部门领导报告；通知停止周围一切可能危及安全的动火、产生火花的作业，消除一切火源；通知附近无关人员迅速离开现场，严禁闲人进入危险区等。

11、应急装备

应急装备见附件7：环境应急处置及救援资源一览表。

12、应急保障措施

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案综合预案11。

### 附件5 土壤污染事件专项应急预案

1、事件类型及危害程度分析

南京炼油厂产品、原辅材料大多为环境风险物质，一旦发生泄漏进入土壤环境，可能会造成土壤污染事故。

2、组织机构及职责

见南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案正文第4章。

3、信息和报告

土壤环境污染即将或已经发生时，应急指挥部根据实际情况和工作需要，及时向生态环境部门和当地政府通报土壤环境污染事件的最新趋势，告知政府部门和相关单位做好污染事件防范工作。

当地政府政府及时通过广播、电视、网络、报刊等媒体向社会准确、全面发布土壤环境污染事故的有关信息，并确保发布信息的准确性和权威性。信息公开内容应包括土壤环境污染首要污染物、污染的范围、可能持续的时间、潜在的危险程度，已采取的措施，可能受影响的区域及需采取的措施建议等。要正确引导舆论，注重社会效果，防止产生负面影响。

4、应急处置

（1）迅速查找污染源，采取措施控制污染源，防治污染区域扩大；

（2）对已经受到污染的土壤确定污染范围和区域，周边设置警戒和隔离设施；

（3）并在污染区域周边外部设置土壤监测点，监测污染情况；

（4）对可能进入污染区域的地表水采取切断措施，在受污染区域周边挖掘收集沟和收集池，收集雨水，防止污染扩大，收集的雨水进入污水处理设施处理。

5、后期处置

（1）土壤环境污染事件紧急处置后，及时进行现场清理工作，根据环境污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留物，防止二次污染。

（2）对于受污染的土壤，公司会同生态环境部门、当地政府、污染防治专业机构和环境应急换专家共同制定受污染土壤的生态修复措施，及时持续的进行土壤修复，确保土壤各物质指标达到标准值。

### 附件6 环境应急监测专项应急预案

1、目的与原则

1.1目的

有效地实施南京炼油厂在生产、经营等活动中的突发性环境污染事故的监测工作，制订本应急预案。

1.2原则

快速反应、统一指挥、分级负责相结合，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施监测。

2、组织机构和职责

（1）机构

环境监测组负责突发环境事件时的应急监测，由安全环保部负责应急监测方案的制定和实施。

组长：马年宝

组员：安全环保部成员、生产技术部成员

（2）职责

a应急指挥小组接到上级主管部门指令后，立即组织进行各种准备，1小时内根据事故的污染性质到达现场进行监测，并做好上下级及相关单位的协调沟通工作;

b平时应配备应对突发污染事故的应急监测资源并将仪器设备处于准备状态，具备应急分析条件;

c第一时间向上级主管部门报告污染事故信息和监测结果;

d开展应急监测技术方法研究，定期组织应急监测的实战演练;

e定期对应急监测预案进行维护。

3、污染物识别

（1）突发水体环境事件，产生主要有毒有害污染物的种类有： 苯系物、石油类、COD、硫化物、氨氮、溶解氧、总磷、pH等；

（2）突发大气环境事件，产生主要有毒有害污染物的种类有：苯系物、H2S、SO2、VOC、氨气等及上述污染物的衍生物。

4、监测准备

（1）人员准备

监测人员应有应急监测的思想意识，履行各岗位职责，熟悉应急监测的程序，学习相应的监测分析方法，能随时到现场进行作业。一般污染事故全站出动4人/次（指挥1人、水1人、气1人、司机1人）；较大污染事故全站出动6人/次（指挥1人、水2人、气2人、司机1人）；重、特大污染事故全站出动9人/次（指挥1人、水3人、气4人、司机1人）。

（2）物资准备

应根据污染事故污染物的种类，准备相关的采样器具(水：采样罐；气：瞬时采样器、气泡吸收管)、分析试剂（水：盐酸、三氟三氯乙烷、四氯化碳、硫酸、A试剂、B试剂、pH标准缓冲液、氢氧化钠、碘化钾、硫酸锰、硫代硫酸钠；气：二硫化碳、纳氏试剂、甲基橙、溴化钾、乙醇）和相应的仪器设备（便携式气体检测仪便、检测管），防护器具应专人专用专管。水质监测方面做好测定水中石油类、COD、pH的准备；大气监测方面做好测定空气中苯系物、H2S、氨气及水中苯系物的准备；现场监测人员做好便携式测定苯系物、氨气、H2S和气象参数的准备；同时要做好车辆和物资的准备，必要时需临时征用江边船只，确保随时具备应急监测的条件（应急监测设备专人保管，定期维护，确保专用）。

（3）监测方法

在满足快速检测的前提下，针对不同的污染物尽可能优先采用国家标准方法，也可采用地方标准方法、行业标准方法及非标方法，方法见表4-1、表4-2。

表4-1大气中污染物测定方法

| 项 目 | 苯 系 物 | H2S | 氨 气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法1 | 气相色谱法 | 气相色谱法 | 便携式气体检测仪 |
| 方法2 | 便携式气体检测仪 | 便携式气体检测仪 | 化学吸收法 |
| 方法3 | 感官检测法 | 检测管法 | 检测管法 |

表4-2水中污染物监测方法

| 项 目 | 苯系物 | 石油类 | COD | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法1 | 气相色谱法 | 红外分光光度法 | 重铬酸盐法 | 玻璃电极法 |
| 方法2 |  | 非分散红外法、体积目测法 | 快速消解法 | 指示纸法、便携式玻璃电极法 |

5 应急监测过程

（1）到现场前，岗位人员按各自岗位职责做好监测准备，穿戴好防护用品，携带必要的采样监测设备。

（2）进入现场后，监测人员须随时听从指挥小组指挥，根据污染事故类型及具体污染程度、气象条件，迅速调整监测方案，其基本监测方案见表4-3至表4-5。监测人员接到监测指令后，开展监测分析并做好自身安全和防护工作。

表4-3一般污染事故污染物的监测方案

| 项目 分类 | 监测频率 | 监测点位 | 风速 | 事故地点与 测点距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 | 苯系物 氨气 H2S | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 上风向一个 下风向二个 静风向东南西北四个测点 | 0.5~1m/s 1~2m/s 2~3.5m/s | 厂界各监测点 事故1小时在下风向警戒线至3km处布点 事故1小时在下风向警戒线至4.5km处布点 事故1小时在下风向警戒线至6km处布点 | 依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风向测点距事故地点500~1000m。 |
| 水 质 | 苯系物 石油类 COD pH 氨氮 | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 事故区域相关总排口 |  | 周边监测点：废水总排口长江下游 |  |

表4-4较大污染事故污染物的监测方案

| 项目 分类 | 监测频率 | 监测点位 | 风速 | 事故地点与 测点距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 | 苯系物 氨气 H2S | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 上风向一个 下风向三个 静风向东南西北四个测点 | 0.5~1m/s 1~2m/s 2~3.5m/s | 厂界各监测点 事故1小时在下风向警戒线至3km处布点 事故1小时在下风向警戒线至4.5km处布点 事故1小时在下风向警戒线至6km处布点 | 依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风向测点距事故地点500~1000m。 |
| 水 质 | 苯系物 石油类 COD pH 氨氮 总磷 | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 事故区域相关总排口 |  | 周边监测点：废水总排口长江下游 |  |

表4-5特大污染事故污染物的监测方案

| 项目 分类 | 监测频率 | 监测点位 | 风速 | 事故地点与 测点距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 | 苯系物 氨气 H2S | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 上风向一个 下风向三个 静风向东南西北四个测点 | 0.5~1m/s 1~2m/s 2~3.5m/s | 厂界各监测点 事故1小时在下风向警戒线至3km处布点 事故1小时在下风向警戒线至4.5km处布点 事故1小时在下风向警戒线至6km处布点 | 依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风向测点距事故地点500~1000m。 |
| 水 质 | 苯系物 石油类 COD PH 氨氮 总磷 | 污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。 | 事故区域污水排口、相关总排口及长江段上中下三个断面 |  | 周边监测点：马汊河入江口（厂际管道泄漏事件，监测因子：苯） |  |

6、监测结果审核与上报

由监测人员对监测结果迅速进行分析判断，确认并随时通过通讯设备向指挥小组汇报。监测指挥人员依据各监测点的监测数据进行整理、汇总、分析、判断，第一时间汇报到上级管理部门，随后以书面方式上报。

7、应急监测终止

在监测过程中监测人员应保留相应记录和信息，对监测结果及时进行汇总、整理，分析污染事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态平衡的影响评估，持续跟踪监测至达到相关的排放标准，危害消除，本次应急监测系统终止。

8、应急监测演练与培训

为了确保公司区域内的正常生产、生活，本着预防为主，常备不懈的精神，监测站在做好资源准备的基础上，应对应急监测人员进行定期培训，专项和综合演练，对监测技术进行专题研究，确保一旦发生突发污染事故后能及时监测。

### 附件7 各装置环保应急处置卡

- 特种油品装置

| 特种油品装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 班长 |
| 风险 提示 | 泄露、火灾、爆炸 |
| 应急 处置 方法 | 1、向装置领导、值班及公司调度汇报。 2、发生火灾、爆炸、泄露、废气排放、污水外泄等事故或装置安全生产受到较大影响时，迅速向公司领导及应急中心报告。 3、通知其他岗位人员增援：立即调取事故区域或附近的摄像头对事故部位进行分析判断，快速分析若有人员伤害可能，则不允许任何人到现场抢险；若无人员伤害可能，即组织装置处置及现场抢险；请相关岗位留守1-2人抢险，其他人员立即带上对讲机到事故地点上风向集合。 4、组织班组人员穿戴好个人防护装具后到现场查看污染情况并切断污染源，对泄露污染物质进行收集，污油污水改进装置污油系统。 5、发生火灾、爆炸事故时，立即安排装置进行停加热炉、停反应进料泵、停循环氢压缩机，关闭新鲜氢气进装置阀门，停止高分罐向分馏塔进料，密切注意高分罐液面；立即安排打开氢气缓冲罐和高分罐的安全阀副线，向火炬线泄压；组织班组人员穿戴好个人防护装具后，用蒸汽或其它消防器材对着火部位附近进行掩护和灭火，若不具备灭火的可行性或防止发生灭火后继续泄漏可能会导致二次爆炸或次生灾害，则不进行灭火，而是对着火附近的设备、管线、或钢结构体进行消防炮降温。 6、当班人员无法处理时通知消防队赶往现场抢险。 |
| 注意事项 | 1、所有抢险人员均应按各自分工和任务，穿戴好个人防护装具，携带好器材和工具，方能投入抢险工作； 2、当发现事故现场有窒息性气体或高温蒸汽扩散时，除了加强救援人员的防护外，并通知有关部门，组织好扩散范围内的人员的疏散及抢救工作； 3、火灾事故要分析起火物料，采用恰当的灭火材料； 4、发生爆炸事故，应及时撤离现场人员。 |

| 特种油品装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 内操 |
| 风险 提示 | 泄露、火灾、爆炸 |
| 应急 处置 方法 | 1、向金陵石化公司119（火警）/88303（急救）/83333(气防)报警。报警时说明要点：①事故装置：特油分公司特种油品装置，在金陵石化公司炼油区域3号门北侧；②事故发生的部位；③事故状态（火灾/爆炸/泄露/废气排放/污水外泄/人员受伤等情况）；④事故部位及可能涉及周边的介质，温度，压力。⑤报警时所用电话，报警人。 2、发生爆炸、泄露、废气排放、污水外泄、人员受伤等事故或装置安全生产受到较大影响时，迅速向公司领导及应急中心报告。 3、使用控制阀等切断污染和着火来源。 4、发生火灾、爆炸事故时，立即关闭火嘴及长明灯控制阀，开大烟道挡板，关闭引风机、鼓风机，安排外操加热炉炉膛内迅速充入蒸汽或氮气进行保护；安排外操打开氢气缓冲罐和高分罐的安全阀副线，向火炬线泄压；反应系统泄压至<0.2MPa时，安排外操从循环机入口氮气点，分正反两个方向，向系统充入氮气，进行冷却降温和保护，并保持系统以及爆炸点微正压。 5、调整DCS参数，确保装置平稳安全停工。 |
| 注意事项 | 1、所有救援人员均应按各自分工和任务，穿戴好个人防护装具，携带好器材和工具，方能投入救援工作； 2、当发现事故现场有窒息性气体或高温蒸汽扩散时，除了加强救援人员的防护外，并通知有关部门，组织好扩散范围内的人员的疏散及抢救工作； 3、火灾事故要分析起火物料，采用恰当的灭火材料； 4、发生爆炸事故，应及时撤离现场人员。 |

| 特种油品装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 外操 |
| 风险 提示 | 泄露、火灾、爆炸 |
| 应急 处置 方法 | 1、立即向操作室和班长汇报现场泄露、火灾、爆炸情况。 2、发生泄露事故后，穿戴好个人防护装具后到现场查看污染情况并切断污染源，对泄露污染物质进行收集，污油污水改进装置污油系统，实时向班长汇报现场泄漏、污染和风向情况。 3、发生火灾、爆炸事故后，立即关闭界区氢气进装置线、瓦斯线阀门和各单元进料，现场关闭阀门切断着火物料来源；穿戴好个人防护装具，用蒸汽或其它消防器材对着火部位附近进行掩护和灭火；关闭风机，加热炉炉膛内迅速充入蒸汽或氮气进行保护；迅速对泄漏部位区域附近进行封锁，禁止除救援人员外人员进入事故区域。 4、现场若有人受伤、中毒、以及烧烫伤等，应迅速佩戴空气呼吸器进入现场抬到空气清新处，对受伤人员进行前期抢救。 5、打开装置消防通道大门，接应消防、气防等急救人员或车辆进出。 6、组织现场与抢险无关人员（含施工人员）撤离该区域。立即对灾害区域及下风向处的区域进行警戒。 7、打开氢气缓冲罐和高分罐的安全阀副线，向火炬线泄压。 8、反应系统泄压至<0.2MPa时，从循环机入口氮气点，分正反两个方向，向系统充入氮气，进行冷却降温和保护，并保持系统以及爆炸点微正压。 |
| 注意事项 | 1、所有救援人员均应按各自分工和任务，穿戴好个人防护装具，携带好器材和工具，方能投入救援工作； 2、当发现事故现场有窒息性气体或高温蒸汽扩散时，除了加强救援人员的防护外，并通知有关部门，组织好扩散范围内的人员的疏散及抢救工作； 3、火灾事故要分析起火物料，采用恰当的灭火材料； 4、发生爆炸事故，应及时撤离现场人员。 |

| 特种油品装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 应急联系方式 |
| 内部 |  | 外部 |
| 本企业救援队 | 郭建光 | 13770593626 |  | 当地政府应急 | 85570317 |
| 应急负责人 | 钱玉亮 | 13770527566 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当地安监部门 | 85664203 |
| 调度中心 | 58986615 58989377 |  | 当地环保部门 | 85562472 |
| 安全环保部 | 马年宝 | 13815410328 |  | 瑞东医院 | 58988303 59878149 |
| 装置主管 | 张权 | 13770545174 |  | 金陵分公司消防队 | 58985119 |
|  |  |  |  | 金陵分公司调度 | 58984416 58980354 |

（2）白油加氢装置

| 白油加氢装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 管理人员 |
| 风险 提示 | 环境污染 |
| 应急 处置 方法 | １、当装置发生污油罐冒罐、油品大量泄漏流入明沟系统，或氢气、瓦斯等危险物质泄漏对大气造成污染时，立即向装置领导、公司调度汇报。如同时发生爆炸、火灾、人员伤亡等事故时，迅速向公司领导及应急中心报告，报消气防。 2、车间领导接到报告后，在确保人员安全前提下，立即组织装置处置及现场救援；请相关岗位留守1-2人维持生产或者紧急停工，其他人员立即带上防护面具、报警仪到泄漏地点上风向集合。 3、立即停止现场一切施工作业，疏散人员，拉出警戒区域，消防器材摆放到位。 4、立即确认清污分流处于“污”状态，关闭出装置蝶阀，其他人立即将泄漏处的上下游隔断，防止污染进一步扩大。 5、油品泄漏采取关阀、围堵、回收等处置手段，用隔膜泵将明沟内污油抽到隔油池，防止污油流出装置污染水域。对散落地面的残油及时用吸油毡等进行清理。 7、气体介质发生大量泄漏时还需环保部门及时对大气环境进行监测，防止有毒有害气体对大气造成污染。 |

| 白油加氢装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 班长 |
| 风险 提示 | 环境污染 |
| 应急 处置 方法 | １、当装置发生污油罐冒罐、油品大量泄漏流入明沟系统，或氢气、瓦斯等危险物质泄漏对大气造成污染时，立即向装置领导、公司调度汇报。如同时发生爆炸、火灾、人员伤亡等事故时，迅速向公司领导及应急中心报告，报消气防。 2、车间领导接到报告后，在确保人员安全前提下，立即组织装置处置及现场救援；请相关岗位留守1-2人维持生产或者紧急停工，其他人员立即带上防护面具、报警仪到泄漏地点上风向集合。 3、立即停止现场一切施工作业，疏散人员，拉出警戒区域，消防器材摆放到位。 4、立即确认清污分流处于“污”状态，关闭出装置蝶阀，其他人立即将泄漏处的上下游隔断，防止污染进一步扩大。 5、油品泄漏采取关阀、围堵、回收等处置手段，用隔膜泵将明沟内污油抽到隔油池，防止污油流出装置污染水域。对散落地面的残油及时用吸油毡等进行清理。 7、气体介质发生大量泄漏时还需环保部门及时对大气环境进行监测，防止有毒有害气体对大气造成污染。 |

| 白油加氢装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 内操 |
| 风险 提示 | 环境污染 |
| 应急 处置 方法 | １、当装置发生污油罐冒罐、油品大量泄漏流入明沟系统，或氢气、瓦斯等危险物质泄漏对大气造成污染时，内操立即向装置领导、公司调度汇报。如同时发生爆炸、火灾、人员伤亡等事故时，迅速向公司领导及应急中心报告，报消气防。 2、立即调取泄漏点附近的视频监控，判断泄漏量大小及是否存在火灾爆炸事故发生的可能，听从车间领导或班长指示，在确保人员安全前提下，立即组织装置处置及现场救援；请相关岗位留守1-2人维持生产或者紧急停工，其他人员立即带上防护面具、报警仪到泄漏地点上风向集合。 3、配合外操对泄漏点进行切除，盯紧泄漏点附近设备的压力、温度、流量、液位等参数，如有异常及时汇报现场指挥人员。 4、根据现场事故可控状态，确认是否需要紧急停工，如需则按流程进行停工处理。 |

| 白油加氢装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 外操 |
| 风险 提示 | 环境污染 |
| 应急 处置 方法 | １、当装置发生污油罐冒罐、油品大量泄漏流入明沟系统，或氢气、瓦斯等危险物质泄漏对大气造成污染时，立即向装置领导、公司调度汇报。如同时发生爆炸、火灾、人员伤亡等事故时，迅速向公司领导及应急中心报告，报消气防。 2、听从车间领导或班长指示，在确保人员安全前提下，立即组织装置处置及现场救援；请相关岗位留守1-2人维持生产或者紧急停工，其他外操人员立即带上防护面具、报警仪到泄漏地点上风向集合。 3、立即叫停现场一切施工作业，疏散人员，拉出警戒区域，消防器材摆放到位。 4、立即确认清污分流处于“污”状态，关闭出装置蝶阀，其他人立即将泄漏处的上下游隔断，防止污染进一步扩大。 5、油品泄漏采取关阀、围堵、回收等处置手段，用隔膜泵将明沟内污油抽到隔油池，防止污油流出装置污染水域。对散落地面的残油及时用吸油毡等进行清理。 7、气体介质发生大量泄漏时还需环保部门及时对大气环境进行监测，防止有毒有害气体对大气造成污染。 |

| 白油加氢装置环保应急处置卡 |
| --- |
| 应急联系方式 |
| 内部 |  | 外部 |
| 负责人 | 王 洋 | 13776634664 |  | 调度电话 | 58986615/ 58989377 |
| 生产主管 | 安 坤 | 13813365055 |  |  |  |
| 工 艺 副主管 | 刘 学 | 13451827685 |  | 应急值班 | 87040 |
|  | 王 俊 | 18305165662 |  |  |  |
| 设 备 副主管 | 贺 玮 | 18502513634 |  | 气防电话 | 83333 |
| 工艺员 | 孙 炎 | 18810464458 |  |  |  |
| 设备员 | 袁 泉 | 17512565647 |  | 医院电话 | 外线120 内线88303 |
|  | 肖 鹏 | 13241264747 |  |  |  |
| 安全员 | 薛世雄 | 19848340995 |  | 火警电话 | 外线119 内线85119 |
| 班长 | 王 毅 | 13851548132 |  |  |  |
|  | 沈 杰 | 13851872328 |  | 金陵分公司 调度 | 58984416/ 58980354 |
|  | 吴尚兵 | 13951963581 |  |  |  |
|  | 张 晨 | 13815871015 |  | 当地政府 应急办 | 85570317 |
|  | 满 力 | 13951946113 |  |  |  |

（3）沥青装置

| 沥青装置生产应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 操作工 |
| 风险 提示 | 高温灼烫、沥青烟气、瓦斯爆炸 |
| 应急 处置 方法 | ⑴ 沥青泄漏：停泵、关阀、堵漏、水降温。 ⑵ 皮肤接触沥青：脱去污染衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ⑶ 眼睛接触沥青：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 ⑷ 呼入沥青烟气：沿上风向迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如遇呼吸困难，吸氧，就医。 ⑸ 遇瓦斯泄漏：关闭瓦斯界区阀、瓦斯罐入口阀及快速切断阀，待加热炉F-101自然熄灭。打开蒸汽对泄漏区域吹扫，并向应急负责人汇报状况。 ⑹ 加热炉紧急停炉：关闭瓦斯快速切断阀、瓦斯罐入口阀、界区阀，待加热炉F-101自然熄灭。密切关注瓦斯罐压力，并向应急负责人汇报状况。 |
| 防范 措施 | ⑴ 生产操作人员必须熟悉生产现场工艺流程，掌握设备操作方法，否则不得进行相关工艺、设备操作。 ⑵ 工艺流程更改前，必须按照操作规程要求，正确穿戴好劳动保护用品，认真核对工艺流程，确认流程正确；同时，检查各相关设备是否具备开工条件。 ⑶ 开工时要观察设备运行是否正常，如发现异常应及时停机，并将电源断开。待故障排除后，方可启动机械设备工作。 ⑷ 动设备运转时，严禁戴手套操作；严禁用手触摸机械设备的旋转部位；严禁在动设备运转中隔着设备传送物件；清洗上油以及打扫灰尘，均应停车进行。 ⑸ 生产人员应站在上风向进行操作及沿上风向逃生。 ⑹ 有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业加以劝阻和制止。 |

| 沥青装置生产应急处置卡 |
| --- |
| 应急联系方式 |
| 内部 |  | 外部 |
| 企业负责人 | 危义忠 | 025-58980245 |  | 报警电话 | 甘家巷派出所 025-58989238 |
| 生产厂长 | 王文丰 | 13951625812 |  | 火警电话 | 金陵石化消防队025-58985119 |
| 调度中心 | 58986615/58989377 |  | 急救电话 | 瑞东医院 025-58988303 |
| 车间主任 | 陈书兵 | 13851615032 |  | 当地政府应急办 | 025-58779128 |
| 班长 | 薛万锁 黄 杰 宁 新 金 林 薛 勇 | 13505154362 13851774258 18351893564 13851502991 13813374918 |  | 当地安监部门 | 025-85511652 |

| 沥青装置生产应急处置卡 |
| --- |
| 岗位 名称 | 灌装 |
| 风险 提示 | 高温灼烫、沥青烟气 |
| 应急 处置 方法 | ⑴ 沥青泄漏：停泵、关阀、堵漏、水降温。 ⑵ 皮肤接触沥青：脱去污染衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ⑶ 眼睛接触沥青：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 ⑷ 呼入沥青烟气：沿上风向迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如遇呼吸困难，吸氧，就医。 |
| 防范 措施 | ⑴ 正确穿戴好劳动保护用品，认真核对灌装流程，确认流程正确；同时，检查相关设备是否具备启运条件。 ⑵ 灌装油品时不得脱离岗位，防止跑、冒、滴、漏等事故发生，当遇事故时，应立即暂停发油。 ⑶ 开工时要观察设备运行是否正常，如发现异常应及时停机，并将电源断开。待故障排除后，方可启动机械设备工作。 ⑷ 灌装油品必须做到按量发油，不得超发，装油时不得脱离岗位，防止跑、冒、滴、漏等事故发生，当遇连续闪电打雷时，应立即暂停发油。 ⑸ 操作人员应站在上风向进行操作及沿上风向逃生。 ⑹ 有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业加以劝阻和制止。 |

| 沥青装置生产应急处置卡 |
| --- |
| 应急联系方式 |
| 内部 |  | 外部 |
| 企业负责人 | 危义忠 | 025-58980245 |  | 报警电话 | 甘家巷派出所 025-58989238 |
| 生产厂长 | 王文丰 | 13951625812 |  | 火警电话 | 金陵石化消防队025-58985119 |
| 调度中心 | 58986615/58989377 |  | 急救电话 | 瑞东医院 025-58988303 |
| 车间主任 | 陈书兵 | 13851615032 |  | 当地政府应急办 | 025-58779128 |
| 班长 | 薛万锁 黄 杰 宁 新 金 林 薛 勇 | 13505154362 13851774258 18351893564 13851502991 13813374918 |  | 当地安监部门 | 025-85511652 |

（4）气体灌装装置污水管线泄漏事件处置方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 发现事件概况 | 职工巡检发现灌装区污水线发生泄漏。 | 发现险情第一人 |
| 报警 | 立即用对讲机班长报告：发现污水管线发生泄漏，没有发现人员受伤。 | 发现险情第一人 |
|  | 向金陵分公司119（内线拔打119，首先拔打；手机和外线电话拔打58985119)、东瑞医院（88303）、金陵分公司气防站（83333/83334）报警：气体灌装污水管线泄漏，介质为含氨含硫污水，没有人员伤亡，但周边环境将受到污染，报警电话：83925；报警人：×××。 | 操作工甲 |
|  | 向公司调度（86615/89377）及装置领导报告：气体灌装污水管线泄漏，介质为含氨含硫污水，没有人员伤亡，但周边环境将受到污染。 | 班长 |
| 应急程序启动 | 通知装置所有人员赶来增援，人员立即到气体灌装站集合,由班长指挥开展应急抢险，指挥无关人员及施工人员立即沿上风方向撤退，救援时，服从现场第一指挥人的指挥（首先由班长指挥开展应急抢险，其次按到场的领导顺序接替指挥）。 | 班长 |
| 应急处置 | 1、佩带空气呼吸器停运污水泵P108，并关闭出入口阀门； | 操作工甲 |
|  | 2、佩带空气呼吸器，至界区关闭污水线界区阀； | 操作工乙 |
|  | 3、佩带空气呼吸器停运氨水泵P106，并关闭入口阀门； | 操作工甲 |
|  | 4、联系硫磺装置操作室人员：关闭污水线至污水大罐的阀门，防止含硫污水倒窜； | 班长 |
|  | 5、打开现场消防炮，对泄漏的污水进行稀释； | 操作工乙 |
|  | 6、与金陵分公司气防站联系，说明情况和危险性，请求支援空气呼吸器； | 班长 |
|  | 7、打开污水池入口阀，将事故废水导入污水池中； | 班长 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关人员（含施工人员）撤离。 | 操作工丙 |
| 自我保护 | 进入该泄漏区域的操作人员必须佩戴空气呼吸器 | 装置应急人员 |
| 警戒 | 携氨、硫化氢检测仪测试，划定警戒范围。 | 装置应急人员 |
| 接应救援 | 打开消防通道接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。 | 装置应急人员 |
| 注 意 | 进入泄漏区域应佩戴空气呼吸器，规定好信号。 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、 施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 |

（5）宁炼加油站

| 宁炼加油站环保应急处置卡 |
| --- |
| 岗位名称 | 加油工 |
| 风险提示 | 泄露、火灾、爆炸 |
| 应急处置方法 | ⑴ 发生泄露、火灾、爆炸事故时，无论级别高低、规模大小、损伤轻重，在及时报告政府的同时，立即组织自救； ⑵ 向公司应急指挥部报告； ⑶ 及时、科学、有序地展开受伤人员的抢救或安全转移，尽最大可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失； ⑷ 如发生现场安全环保事故，用现有的应急器材进行使救，控制事故，防止蔓延； |
| 防范措施 | 1、认真执行中石化集团公司和公司的安全生产禁令； 2、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产和清洁生产负直接责任； 3、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用具和消防器材； 4、加油站为一级防火区，严禁烟火。车辆进站加油，停位先熄火，后加油；当遇连续闪电打雷时应立即暂停加油，并关闭电源； 5、按要求做好加油站治安保卫工作； 6、在发生安全环保事故时，及时地如实向上级汇报，按事故预案正确处理，服从安排，并保护现场，做好详细记录； 7、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练； 8、有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业加以劝阻和制止； 9、搞好站内设备的维护、保养，每天下班前锁好加油机，切断电源，关好阀门。 |

| 宁炼加油站环保应急处置卡 |
| --- |
| 应急联系方式 |
| 内部 |  | 外部 |
| 企业负责人 | 危义忠 | 025-58980245 |  | 报警电话 | 甘家巷派出所 025-58989238 |
| 生产厂长 | 王文丰 | 13951625812 |  | 火警电话 | 金陵石化消防队 025-58985119 |
| 调度中心 安全环保部 | 郭建光 马年宝 | 13770593626 13815410328 |  | 急救电话 | 瑞东医院 025-58988303 |
| 车间主任 加油站站长 | 林俊 卢东升 | 13813890207 13770550911 |  | 当地政府应急办 | 025-85766074 |
| 班长 | 姚靓 唐仪松方方 万晓燕 | 13913838674 18915975685113770690693 13675175256 |  | 当地安监部门 环保部门 | 025-85779140 025-85563005 |

- 码头车间

| 装置名称：码头车间 |
| --- |
| 工况名称：罐区管线泄漏 |
| 处置 要点 | 确认罐区排水活门关闭 |
|  | 立即关闭泄漏管线两端阀门 |
|  | 停止附近明火作业、疏散作业人员 |
|  | 回收油品、管线堵漏 |
| 汇报 | 汇报车间主管、、油品调度、公司调度 |
| 关键步骤 | 1、立即确认罐区排水活门和排江阀关闭 |
|  | 2、立即关闭泄漏管线两端阀门 |
|  | 3、停止附近明火作业、疏散作业人员 |
|  | 4、泄漏管线堵漏 |
|  | 5、回收泄漏油品 |

=

| 罐区管线泄漏 |
| --- |
| 操作岗位 | 内 容 |
| 外操 | 立即关闭泄漏管线两端阀门 确认罐区排水活门和排江阀关闭 3、停止周边作业并疏散作业人员 4、回收泄漏油品 5、配合泄漏管线堵漏 |
| 班长 | 1.汇报工区主管、油品调度、公司调度 2.启动应急预案，停止周边动火作业并疏散附近作业人员 3.指挥班组成员处置 |

| 装置名称：码头车间 |
| --- |
| 工况名称：油罐罐底板泄漏 |
| 处置 要点 | 1.关闭罐区排水活门和排江阀 |
|  | 2. 立即切断进料，进行倒油操作以降低储罐液位 |
|  | 3. 向储罐进行垫水，减缓油品泄漏 |
|  | 4. 围堰封堵，油品回收 |
| 汇报 | 汇报车间主管、、油品调度、公司调度 |
| 关键步骤 | 1.关闭罐区排水活门和排江阀 |
|  | 2.切断进料，进行倒油操作以降低储罐液位 |
|  | 3.停止周边作业并疏散作业人员 |
|  | 4.向储罐进行垫水，减缓油品泄漏 |
|  | 5.围堰封堵，进行油品回收 |

| 油罐罐底板泄漏 |
| --- |
| 操作岗位 | 内 容 |
| 外操 | 1.关闭罐区排水活门和排江阀 2.切断进料，进行倒油操作以降低储罐液位 3.向储罐进行垫水，减缓油品泄漏 4．停止周边作业并疏散作业人员 5.围堰封堵，进行油品回收 |
| 班长 | 1.汇报车间主管、、油品调度、公司调度 2.启动应急预案，疏散罐区作业人员 3.指挥班组成员处置 |

| 装置名称：码头车间 |
| --- |
| 工况名称：油罐罐壁泄漏 |
| 处置 要点 | 1.关闭罐区排水活门和排江阀 |
|  | 2.立即切断进料，进行倒油操作以降低至泄漏部位以下 |
|  | 3.停止附近施工作业 |
|  | 4.围堰封堵，油品回收 |
| 汇报 | 汇报车间主管、油品调度、公司调度 |
|  | 1.关闭罐区排水活门和排江阀 |
| 关键步骤 | 2.立即切断进料，进行倒油操作以降低至泄漏部位以下 |
|  | 3.停止周边作业并疏散作业人员 |
|  | 4.围堰封堵，进行油品回收 |

| 油罐罐壁泄漏 |
| --- |
| 操作岗位 | 内 容 |
| 外操 | 关闭罐区排水活门和排江阀 2. 切断进料，进行倒油操作将储罐液位切至泄漏点以下 3.停止周边作业并疏散作业人员 4.围堰封堵，进行油品回收 |
| 班长 | 1.汇报车间主管、油品调度、公司调度 2.启动应急预案，疏散罐区作业人员 3.指挥班组成员处置 |

| 装置名称：码头车间 |
| --- |
| 工况名称：码头引桥油品管线泄漏 |
| 处置 要点 | 1、立即停止装卸船作业 |
|  | 2、迅速关闭相应紧急切断阀和泄漏点最近处隔阀 |
|  | 3、立即对泄漏油品进行围堵收集，确保油品不下江；若已有部分溢出，立即联系铺设围油栏，同时用吸油毡进行回收处理。 |
| 汇报 | 汇报车间主管、油品调度、公司调度 |
| 关键步骤 | 1、通知船方停止装卸作业，并立即关闭管线两端阀门。 |
|  | 2、关闭管线对应紧急切断阀 |
|  | 3、检查围堰排江阀门关闭 |
|  | 4、泄漏管线堵漏，回收泄漏油品；同时检查该码头下游设置的围油栏，防止油品扩散 |

| 码头引桥油品管线泄漏 |
| --- |
| 操作岗位 | 内 容 |
| 班 长 | 1. 汇报车间主管、油品调度、公司调度 2. 指挥班组成员处置 3. 安排相邻岗位增援共同处理险情 |
| 码头工 | 1.若为装船作业，通知上游单位停泵；若为卸船作业，通知船方停泵。船方关闭阀门 2.关闭泄漏管线快速切断阀和闸阀 3.使用蒸汽、灭火器、消防炮对泄漏点进行保护 4.疏散无关人员 |
| 相邻岗位码头工 | 增援共同处理险情 在路口处设警戒区，拉警戒线，疏散无关人员 引导消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援人员。 |

### 附件8 公司环境应急物资一览表

（1）聚丙烯装置应急设施及抢险物资一览表

| 1 应急设施一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 （台） | 使用状况 | 安装部位 （或存放地点） | 备注 |
| 1 | 火灾报警仪 | 2套 | 良好 | 装置主操作室 | 生产现场共有35个点 |
| 2 | 可燃气体报警仪 | 23 | 良好 | 装置现场 | 二次表在闪蒸、精制操作室 |
| 3 | 干粉灭火器（推车） | 8 | 良好 | 装置现场 | 定期更换药剂 |
| 4 | 干粉灭火器 | 73 | 良好 | 装置现场 | 定期更换药剂 |
| 5 | 消防栓 | 12 | 良好 | 装置现场 | 定期检查 |
| 6 | 消防竖管 |  | 良好 | 装置现场 | 定期检查 |
| 7 | 空气呼吸器 | 2 | 良好 |  | 定期检查 |
| 8 | 长管呼吸器 | 2 | 良好 |  | 定期检查 |
| 9 | 防爆电筒 | 9 | 良好 |  |  |
| 2.应急物资一览表 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| 1 | 铁锹 | 15 | 值班室旁 | 钥匙在值班处 |
| 2 | 蛇皮袋 | 200 | 值班室旁 | 钥匙在值班处 |
| 3 | 筐 | 20 | 值班室旁 | 钥匙在值班处 |

（2）特种油品装置应急设施及抢险物资一览表

| 应急救援装备器材 | 单 位 | 分离 装置 | 加氢精 制装置 | 异丁烷 装置 | 投用 情况 | 存放 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压消防水箱 | 台 | 1 | 0 | 0 | 良好 | 装置区 | 固定式 |
| 灭 火 器 | MFZ-8干粉型 | 台 | 4 | 28 | 18 | 良好 |  | 便携式 |
|  | 40L轻水型 |  | 5 | 3 | 0 | 良好 |  |  |
|  | CO2型 |  | 7 | 0 | 4 | 良好 |  |  |
|  | 6L轻水型 |  | 20 | 0 | 0 | 良好 |  |  |
|  | 1211ＭＹ４型 |  | 0 | 8 | 0 | 良好 |  |  |
| 可燃气体报警仪 | 台 | 3 | 9 | 3 | 良好 |  | 固定式 |
| 火灾报警仪 | 台 | 5 | 0 | 0 | 良好 |  | 固定式 |
| 空气呼吸器 | 台 | 2 | 0 | 2 | 良好 |  | 便携式 |
| 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 1 | 0 | 良好 |  | 便携式 |
| 消防水炮 | 台 | 0 | 2 | 0 | 良好 |  | 固定式 |
| 消防竖管 | 台 | 2 | 1 | 0 | 良好 |  | 固定式 |
| 手动报警器 | 台 | 2 |  |  | 良好 |  | 固定式 |
| 防火堤 | 米 | 数百米 | 数百米 | 数百米 | 良好 | 装置区 |  |
| 隔油池 | 个 | 1 | 1 | 1 | 良好 | 装置区 |  |
| 防爆电筒 | 个 | 5 | 16 | 3 | 良好 | 班组 | 便携式 |
| 应急灯 | 台 | 1 | 1 |  | 良好 | 仓库 | 移动式 |
| 2、应急物资一览表 |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 铁锹 | 10把 |
| 2 | 蛇皮袋 | 100个 |
| 3 | 三轮车 | 1辆 |

（3）白油加氢装置应急设施及抢险物资一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 维保方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢报警仪（固定式） | 10 | 白油装置 | 定期检查 |  |
| 2 | 氢气报警仪（固定式） | 8 | 白油装置 | 定期检查 |  |
| 3 | 可燃气体报警仪（固定式） | 15 | 白油装置 | 定期检查 |  |
| 4 | 铁锹 | 6把 | 仓库 | 定期检查 |  |
| 5 | 蛇皮袋 | 100个 | 仓库 | 定期检查 |  |
| 6 | 隔膜泵 | 2台 | 仓库 | 定期检查 |  |
| 7 | 小推车 | 1辆 | 仓库 | 定期检查 |  |
| 8 | 空气呼吸器 | 2台 | 操作室 | 定期检查 |  |
| 9 | 安全绳 | 5条 | 操作室 | 定期检查 |  |
| 10 | 防毒面具 | 2个 | 操作室 | 定期检查 |  |
| 11 | 护目镜 | 2个 | 操作室 | 定期检查 |  |

（4）沥青装置应急设施及抢险物资一览表

| 1、应急设施一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 使用状况 | 备注 |
| 1 | 可燃性气体报警仪 | 2 | 良好 | 固定式 |
| 2 | 空气呼吸器 | 2 | 良好 | 定期检查 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 6 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 4 | 手提式强化水灭火器 | 4 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 2 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 6 | 推车机械泡沫灭火器 | 2 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 7 | 消防栓（多头） | 4 | 良好 | 定期检查 |
| 8 | 消防竖管 | 2 | 良好 | 定期检查 |
| 9 | 防火堤 | 数百米 | 良好 |  |
| 10 | 防爆电筒 | 12 | 良好 |  |
| 2、应急物资一览表 |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 铁锹 | 5把 |
| 2 | 袋 | 200个 |

（5）码头车间（小7#码头）应急设施及抢险物资一览表

| 1、应急设施一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 使用状况 | 备注 |
| 1 | 可燃性气体报警仪 | 4 | 良好 | 固定式 |
| 2 | 可燃性气体报警仪 | 3 | 良好 | 便携式 |
| 3 | 硫化氢报警仪 | 2 | 良好 | 便携式 |
| 4 | 泡沫灭火器 | 27 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 5 | 强化水灭火器 | 24 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 6 | 泡沫灭火车 | 24 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 7 | 岸上可用取水消防栓 | 23 | 良好 | 定期检查 |
| 8 | 岸边 泡沫/ 水接头 | 36/36 | 良好 | 定期检查 |
| 9 | 甲板 泡沫/ 水接头 | 26/26 | 良好 | 定期检查 |
| 10 | 空气泡沫/水两用炮 | 10 | 良好 | 定期检查 |
| 11 | 泡沫泵房 | 1 | 良好 | 定期检查 |
| 12 | 自动泡沫灭火系统 | 1 | 良好 | 定期检查 |
| 13 | 手动报警器 | 6 | 良好 | 定期检查 |
| 14 | 抢险灯 | 2 | 良好 | 移动式 |
| 15 | 防爆电筒 | 8 | 良好 | 定期检查 |
| 16 | 空气呼吸器 | 4 | 良好 | 定期检查 |
| 17 | 洗眼器 | 1 | 良好 | 定期检查 |
| 18 | 趸船围油栏 | 400米 | 良好 |  |
| 19 | 防火堤 | 数百米 | 良好 |  |
| 2、应急物资一览表 |
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 存放地点 |
| 1 | 铁锹 | 18把 | 仓库存 |
| 2 | 蛇皮袋 | 170个 | 仓库存 |
| 3 | 篓筐 | 13个 | 仓库存 |
| 4 | 扁担 | 17根 | 仓库存 |
| 5 | 潜水泵 | 2台 | 仓库存 |
| 6 | 围油栏 | 400米 | 大仓库存 |
| 7 | 吸油毡 | 200千克 | 大仓库存 |

（6）气体灌装装置应急设施及抢险物资一览表

| 1、应急设施一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 使用状况 | 备注 |
| 1 | 可燃性气体报警仪 | 7 | 良好 | 固定式 |
| 2 | 硫化氢报警仪 | 4 | 良好 | 固定式 |
| 3 | 氨报警仪 | 5 | 良好 | 固定式 |
| 4 | 可燃性气体报警仪 | 1 | 良好 | 便携式 |
| 5 | 硫化氢报警仪 | 2 | 良好 | 便携式 |
| 6 | CO2灭火器 | 3 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 7 | 干粉灭火器 | 15 | 良好 | 定期更换药剂 |
| 8 | 消防栓（单头） | 4 | 良好 | 定期检查 |
| 9 | 消防栓（多头） | 1 | 良好 | 定期检查 |
| 10 | 消防炮 | 1 | 良好 | 定期检查 |
| 11 | 快速切断阀 | 12 | 良好 |  |
| 12 | 防爆电筒 | 3 | 良好 |  |
| 13 | 空气呼吸器 | 2 | 良好 | 定期检查 |
| 2、应急物资一览表 |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 铁锹 | 20把 |
| 2 | 蛇皮袋 | 500个 |
| 3 | 小推车 | 10辆 |

（7）宁炼加油站应急设施清单

| 种类 | 型号 | 数量 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手推干粉灭火器 | MFTZ-35 | 4 | 加油站 |
| 手提干粉灭火器 | MFZ-8 | 9 | 加油站 |
| 消防黄沙 | — | 2立方米 | 加油站 |
| 消防铁锹 | — | 2把 | 加油站 |
| 灭火毯 | — | 5块 | 加油站 |

（8）白油灌装装置应急设施清单

| 种类 | 型号 | 数量 | 维保方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手推干粉灭火器 | MFTZ-35 | 3 | 定期检查 |
| 手提干粉灭火器 | MFZ-8 | 11 | 定期检查 |
| 消防黄沙 | — | 2立方米 | 定期检查 |
| 消防铁锹 | — | 4把 | 定期检查 |
| 灭火毯 | — | 7块 | 定期检查 |

### 附件9 公司内部应急联络通讯方式

公司内部报告和联络方式

公司应急指挥机构通讯联络电话

| 序号 | 姓名 | 职 务 | 办公室 电 话 | 手机 | 应急职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王文丰 | 总经理 | 58989472 | 13951625812 | 总 指 挥 |
| 2 | 钱玉亮 | 安全总监 | 58986818 | 13770527566 | 副总指挥 |
| 3 | 尹玉萍 | 总经办副主任 | 58989324 | 139 5184 2719 | 伤员救护组 |
| 4 | 马年宝 | 部长 | 58989858 | 13815410328 | 灭火抢险组 |
| 5 | 郭建光 | 部长 | 58983039 | 18351877511 | 生产控制组 |
| 6 | 韦英源 | 副部长 | 58987946 | 15952047913 | 工程抢险组 |
| 7 | 常毅 | 队长 | 58977385 | 13951892172 | 警戒疏散组 |
| 8 | 杨德俊 | 副部长 | 58981845 | 13813873215 | 环境保护组 |
| 9 | 丁海越 | 部长 | 58980003 | 13809000516 | 后勤保障组 |
| 10 | 赵俊岭 | 主任 | 58980368 | 13951760320 | 信息发布组 |

### 附件10 外部应急联络通讯方式

政府部门、上级单位及协作单位应急联系电话

| 应急单位 | 内部电话拨打 | 外部电话拨打 |
| --- | --- | --- |
| 公司应急值班电话（总调度室） | 86615/89377 | 58986615/58989377 |
| 金陵分公司总调度室 | 80354/84416 | 58980354/ 58984416 |
| 金陵分公司消防支队 | 119 | 58985119 |
| 金陵分公司气防站 | 83333 | 58983333 |
| 金陵分公司监测站 | 89099 | 58989099 |
| 金陵分公司职防站 | 85458 | 58985458 |
| 金陵分公司保卫处 | 89217 | 58989217 |
| 南京市生态环境局 | 83630365\12369 |
| 南京市栖霞生态环境局 | 85576151 |
| 南京市红十字会救护站 | 120 |
| 瑞东医院急救中心 | 58988303 |
| 江苏省人民医院总机 | 83714511 |
| 南京消防救援支队 | 86638581 |
| 南京市应急局应急中心 | 83630300 |
| 南京市政府总值班 | 57716700 |
| 南京市委总值班 | 57714108 |
| 南京市政府应急版 | 83638120 |
| 南京海事局 | 58802263 |
| 南炼居委会 | 58984347 |
| 化肥居委会 | 58971876 |
| 甘家巷居委会 | 85567407 |
| 栖霞区栖霞街道办事处 | 85561937 |

### 附件11 危险废物处置协议

### 附件12 应急预案联动协议

1、与金陵分公司的应急联动协议

- 与瑞东医院签订的医疗救护协议

### 附件13 应急演练总结及记录

2020年事故应急预案综合演练

第一部分演练说明

一、演练的目的

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主线，进一步检验公司生产安全事故应急预案及油品压力管道应急预案的科学性和有效性，不断提升公司应急体系建设能力和应急机制的反应能力，最大限度降低事故造成的人员伤亡、财产损失和环境影响。

二、演练的科目（题目）

公司油品灌装装置4#罐区37#罐收油压力管线阻力阀内侧法兰泄露着火事故

三、演练时油品灌装装置4#罐区37#罐的状态

1.基本情况：37#罐罐容为500立方米，介质为煤油。

2.演习状态：2020年6月16日15：00时油品灌装装置4#罐区37#罐正在收中国石化股份有限公司金陵分公司煤油时，发生收油阻力阀内侧法兰泄露遇静电着火、人员受伤事故。

四、演练参与单位

参演部门、单位：总经理办、安全环保部、生产技术部、油品灌装装置。

参演协作单位：金陵分公司（总调度室、安全环保部、消防保卫支队、职防所、环境监测站）、瑞东医院、堵漏公司。

五、应急准备工作

1、安全环保部和油品灌装装置负责起草演练策划和组织实施，负责参演单位签到，记录演练过程，做好资料搜集和整理，编写演练总结；负责演练所需各类安全标志、标牌、警戒绳、指挥袖标、总指挥部红旗标志、扩音啦叭等负责送达指定演练地点并配发；

2.油品灌装装置负责组织本单位所有参与演练人员认真学习演练预案，组织桌面和现场预演。并准备好警戒绳、个人防护用品等应急设施和器材；

3.生产技术部负责事故发生后生产应急安排调整；

4.总经理办负责演练过程拍摄图片、影像资料并保存，负责事故新闻发布（内部和外部）；

5.瑞东医院负责救护受伤人员；

6.消防保卫支队负责事故现场警戒、救人救火；

7.职防所负责事故现场检测有毒有害气体浓度；

8.环境监测站负责事故现场水体和大气监测。

第二部分演练程序

演练程序：班组应急处理→车间应急处理→公司应急处理。

一、公司应急步骤

- 接警

油品灌装装置向公司调度室报警，公司调度接到事故报告后，及时将信息汇报生产技术部、安全环保部、总经理办公室和金陵分公司调度；生产技术部将信息汇报常主管安全环保的副总经理，主管安全环保的副总经理将信息汇报总经理；安全环保部将信息汇报安全总监；总经理办公室将信息汇报公司其他领导、通报公司其他相关部门。

把相关信息传递给有关部门和人员（具体岗位），并及时掌握事故动态，更新最新情况。

- 应急响应

在公司调度室设立应急指挥中心，成立总指挥部，总指挥由王文丰担任。成立现场指挥部，现场总指挥由钱玉亮担任、现场副总指挥由马年宝担任。

2.1应急总指挥部职责如下：

2.1.1审定突发事件预案；

2.1.2下达应急预案启动和终止指令；

2.1.3确定现场指挥部人员名单，并下达派出指令；

2.1.4统一协调应急资源；

2.1.5在应急处置过程中（事故有扩大趋势），负责向政府主管部门求援或配合政府应急工作；

2.1.7依据协议，统一协调社会救援力量；

2.1.8审定并签发向金陵公司及政府主管部门的报告；

2.1.9审定新闻发布内容。

2.2现场总指挥：接到指令后，应立即赶赴现场协调指挥，选择上风向空旷地设立指挥部。

2.3现场指挥部成员（公司领导、总经理办公室、安全环保部、生产技术部）和金陵分公司安全环保部、消防保卫支队、瑞东医院、职防所、环境监测站接到指令后，立即赶赴现场并及时向现场总指挥报到，保持与现场总指挥联系、听从安排。

- 现场管制

油品灌装装置配合消防保卫支队在现场设置警戒区，进行现场管制，严禁一切火源，禁止一切车辆和非抢险人员进入警戒区，并迅速疏散泄漏区其它无关人员，做好演练车辆管理。

3.1警戒人员职责如下：

3.1.1负责公司突发事件应急处置过程的保卫警戒；

3.1.2负责公司突发事件应急处置过程的应急疏散；

3.1.3负责现场指挥部交办的其它任务，并做好落实工作。

- 信息报告

现场指挥部根据公司事故管理规定向公司总指挥部报告事故情况及救援处置进展，将审定的事故情况报告报送总指挥部。

- 现场处置

5.1生产技术部人员赶赴现场立即组织油品灌装装置做好生产调整工作和现场处置。

生产技术部职责如下：

5.1.1按照公司应急指挥部指令，及时通知有关职能部门和单位；

5.1.2跟踪并详细了解突发事件及处置情况，及时向应急指挥部汇报、请示并落实指令；

5.1.3参与制定应急处置指导方案；

5.1.4制定并落实应急生产计划和调整方案；

5.1.5参与现场应急处置工作，组织抢修单位进行应急抢修；

5.1.6负责公司应急指挥部交办的其它任务，并做好落实工作。

5.2消防保卫支队派出车辆和专业人员赶赴事故现场开展救援抢险工作。搜救受伤人员并转移至安全区域，并立即开展施救，救护车到来后交由医务人员处置。

消防支队职责如下：

5.2.1负责公司突发事件处置过程的消防处置；

5.2.2负责公司突发事件处置过程的气体防护；

5.2.3负责公司应急指挥部交办的其它任务，并做好落实工作。

5.3环境监测站携带检测仪进行现场检测，进入扩散区的人员必须配戴空气呼吸器。

环境监测站职责如下：

5.3.1负责公司突发事件大气和水体环境的监测；

5.3.3负责公司应急指挥中心交办的其它任务，并做好落实工作。

5.4职防所携带检测仪进行周围检测。

职防所职责如下：

5.4.1负责现场警戒区外环境空气中的有毒气体浓度检测；

5.4.2负责公司应急指挥中心交办的其它任务，并做好落实工作。

5.5瑞东医院负责受伤人员医疗救护工作。

瑞东医院职责如下：

5.5.1负责救护器具和药品准备工作。

5.5.2负责现场受伤人员急救和护送工作。

5.6安全环保部组织和协调消防、气防、检测、医疗救护等救援力量。

安全环保部职责如下：

5.6.1跟踪并详细了解突发事件及处置情况，及时向公司应急指挥部汇报、请示并落实指令；

5.6.2组织制定应急处置指导方案；

5.6.3派出现场指挥部的组成人员，参加现场应急处置工作；

5.6.4负责组织调动和协调消防、气防、医疗救护等救援力量，并指导环境监测；

5.6.5按照公司应急指挥部指令，向对口的政府主管部门报告和求援；

5.6.6负责公司应急指挥部交办的其它任务，并做好落实工作。

- 新闻发布

总经理办拟写新闻通稿，经公司应急指挥部审定后，交发媒体有关人员，如需召开新闻发布会，应立即选定新闻发布地点，并在新闻发布地点张贴“新闻发布地点”指示牌。并召集媒体有关人员到指定地点。职责如下：

6.1指导并协助做好思想稳定、政策解释、法律法规宣传工作；

6.2负责组织突发事件情况下新闻稿件。组织新闻发布，做好前来企业采访新闻单位的接待。做好新闻稿件的审查。

6.3负责企业应急图片资料的摄制、保存。

6.4负责公司应急指挥部交办的其它任务，并做好落实工作。

- 现场处置步骤

1. 15:00 油品灌装装置4#罐区37#罐附近可燃气体报警仪报警。内操A发现报警后立即对讲机通知周边巡检的外操B立刻去现场查看。

2. 15：00 外操B至现场发现37#罐收油管线上的阻力阀内侧法兰泄露,喷射出大量煤油，外操B现场确认时突发燃烧，燃烧致外操B摔倒，腿部受伤。随即一边用对讲机向内操A汇报（37#罐收油管线阻力阀内侧法兰泄露，现场发生燃烧，我腿部受伤，无法行走，请求支援）。

3. 15:01 内操A立刻通过DCS关掉37#罐的罐根阀，通过对讲机向装置领导林俊报告（37#罐收油阻力阀内侧法兰泄露，现场发生燃烧，外操B受伤，请求支援）；通过电话先后向急救（拨打88303）、火警（拨打119）报警（油品灌装装置4#罐区37#罐煤油泄露发生燃烧，现场一人腿部受伤，请求紧急增援，报警电话：78721，报警人：内操A。然后向炼油厂调度室（拨打86615）报警（油品灌装装置4#罐区37#罐收油管线阻力阀内侧法兰泄露煤油泄露发生燃烧，现场一人腿部受伤，请求厂部增援）。

4. 15:01 班长C用对讲机通知装车工D停止所有装车工作，并立即引导相关收付油车辆和无关人员撤出油品灌装装置。

5. 15:01 班长C和外操E立即佩戴好空气呼吸器去现场紧急处置，班长C将受伤人员外操B搀扶至安全地带，外操E去现场关闭收煤油总阀，关闭后对讲机通知内操A阀门已关闭

6. 15:02 内操A电话通知金陵分公司调度（84416/80354）：油品灌装装置15:00发现4#罐区37#罐收油阻力阀内侧法兰泄露着火事故，现已停止收油，收煤油总阀已关闭。

7. 15:02 炼油厂调度通知公司领导及相关部门，启动厂级应急程序，进行紧急救援协助。

8. 15:02 班长C打开37#罐旁消防水炮对周边储罐和管线进行冷却保护。

9. 15:03 装置主管林俊赶赴现场，启动车间级应急预案，率领应急小组人员开展现场处置工作。装置主管林俊向内操A咨询事故处置和生产情况，并选定上风向设置现场指挥部，负责指挥现场救援工作。

10. 15:03 装置应急人员F和门卫打开消防通道大门，在35#路口引导接应消防车辆和救护车。同时对罐区西侧35#路实行交通管制，禁止车辆通行。

11. 15:03 装置应急人员G佩戴便携式可燃气体报警仪去现场测试，划定警戒范围，拉设警戒线。

12. 15:03 装置应急人员H现场安抚受伤人员外操B，了解受伤情况，进行简易处理，保护受伤人员安全。

13. 15:03 装置应急人员I前往罐区雨污阀组关闭阀门，防止火灾和污水蔓延到其他区域。

14. 15:04 公司总经理王文丰接报后立即赶往公司应急指挥中心（调度室），成立公司应急指挥部，立即启动炼油厂综合应急预案，并指派钱玉亮、马年宝赶赴现场应急处置，各应急救援小组负责人接报后也赶往事发现场。

15. 15:04 生产技术部通报金陵公司生产调度室、通知相关单位做好生产调整工作，通知销售做好装车客户协调工作

16. 15:04 安全环保部通报金陵公司安全环保处，请求金陵分公司职防所、环境监测站协助职业卫生监测、环境监测工作，并协调做好其他工作。

17. 15:04 消防支队人员赶赴现场，做好现场灭火救援工作。

18. 15:04 瑞东医院救护人员赶赴现场，协助车间人员H和外操E将受伤人员外操B抬上救护车送往医院进一步救治。

19. 15：05 钱玉亮及厂部应急救援小组负责人赶往事发现场，到达现场指挥部。

20. 15:05 钱玉亮听取车间主任林俊汇报相关情况后，开展应急处置工作。

21. 15:09  火源被扑灭，堵漏公司人员进行现场堵漏，堵漏完成后，泄漏物料被控制。

22. 15:10 环境监测站对事发点周边环境进行监测，数据显示空气质量在允许浓度范围，泄漏物料和消防水均留在罐区围堰内，未造成环境污染。

23. 15:10 职防所对事发点周边环境进行监测，数据显示有毒有害介质在允许浓度范围内。

24. 15:11 车间人员打开雨污阀组污水阀，将污水导入车间污水池，并通过泵送往金陵分公司污水处理场。

25. 15:12 清点人员和物资，确定损失。

26. 15:13 各应急小组向现场总指挥报告处置相关情况。

27. 15:15 现场总指挥钱玉亮向公司总指挥王文丰汇报救援情况。

26. 15:16 总经理办对外发布事故信息。

27. 15:18 公司总指挥王文丰宣布演练结束。

28. 15:20 演习结束后，各应急小组在指定地点集合，公司领导对演练进行讲评。

演练地点示意图

演练现场照片：

### 附件14 地理位置图

### 附件15 10km范围环境受体目标图

### 附件16 5km范围环境受体目标图

### 附件17 500m范围环境受体目标图

### 附件18 生态红线保护区域规划图

### 附件19 炼油厂白油加氢装置卫生防护距离图

### 附件20 各装置清下水、污水排水系统图

### 附件21 金陵分公司事故排水系统封堵示意图

### 附件22 南京炼油厂平面布置图

# Text boxes

南京市突发环境事件应急预案

中国石油化工股份有限公司金陵分公司突发环境事件应急预案

南京炼油厂有限责任公司生产安全事故应急预案

南京炼油厂有限责任公司突发环境事件应急预案

环境应急监测专项应急预案

土壤污染事件专项应急预案

危险废物专项应急预案

水上泄漏事件专项应急预案

水污染事件专项预案

大气污染事件专项预案

突发环境事件现场处置方案

（装置现场处置卡）

现场总指挥

（营运副总经理、安全总监）

伤员救护组

灭火救援组

环境保护组

工程抢险组

警戒疏散组

后勤保障组

总指挥

（总经理）

专家咨询组

生产控制组

信息发布组

金陵分公司应急指挥中心

南京市应急指挥中心

管理流程走向

图  示

技术支持走向

南京炼油厂应急指挥部

专家组

公司职能处室

应急小组

现场应急指挥部

事件发生

接警

通知周边单位

报警、信息报告

警情判别

响应级别

应急人员到位位

信息网络开通

生产控制

应急启动

警戒疏散

应急物资调配配

灭火抢险

现场指挥到位

工程抢险

后勤保障

环境保护

否

事态控制

伤员救护

是

扩大应急

信息发布

专家咨询

应急恢复

救援行动

申请增援

解除警戒

善后处理

现场清理

事故调查

应急结束

总结评审

急救室 88303/82649

事故报警

调度室

86615/89377

消防泵房

安全总监钱玉亮

13770527566

金陵分公司安环处

曹云波58978808

总经理办

赵俊岭13951760320

生产技术部

郭建光18351877511

金陵分公司

总调度室58980354

安全环保部

马年宝 13815410328

保卫部

赵俊岭13951760320

民警中队

58984772

消防总站

119

职防所

杜鑫 13951772303

各消防中队

安全环保部

杨德俊13813873215

金信公司

梁维彪 13951708176

小车队  58980947

公司领导

危义忠 58980245

消防队 119

六合兴隆洲、乌鱼洲重要湿地

南京炼油厂

10km范围

龙潭水源保护区

燕子矶街道

尧化街道

仙林大学城

紫金山风景区

栖霞山风景区

南京炼油厂

5km范围

仙林大学城

尧化街道

六合区龙袍街道

栖霞山风景区

生活区

500m范围

南京炼油厂、金陵分公司炼油部分生产区域

南京炼油厂

15万吨/年白油加氢装置清污分流图

小7#码头